原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块

土壤污染状况调查报告

委托单位：平度市城市开发集团有限公司

承担单位：青岛理工新环境技术开发有限公司

二〇二〇年八月

项目名称：原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块土壤污染状况调查报告

项目委托单位：平度市城市开发集团有限公司

项目承担单位：青岛理工新环境技术开发有限公司

项目负责人：吴国荃

编写人：田红

| 职责 | 姓名 | 职务 | 专业 | 主要工作内容 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 吴国荃 | 高级工程师 | 生物化工 | 勘查现场、编制调查方案 |  |
| 编写人员 | 田红 | 工程师 | 水土保持与荒漠化防治 | 勘查现场、收集项目信息、编制图件、编制报告 |  |
| 审核人 | 卢鑫 | 工程师 | 环境科学 | 报告审核 |  |

目录

1概述	4

1.1项目背景	4

1.2调查目的和原则	5

1.2.1调查目的	5

1.2.2调查原则	6

1.3调查范围	6

1.4调查依据	8

1.4.1政策、法规依据	8

1.4.2技术导则依据及评估标准依据	10

1.4.3其他相关资料	10

1.5工作内容与技术路线	10

1.5.1主要工作内容	10

1.5.2工作程序	12

1.5.3技术路线	13

1.6调查结果	14

2项目地块基本概况	15

2.1地理位置	15

2.2自然环境概况	16

2.2.1地形、地貌	16

2.2.2气象、水文条件	16

2.2.3地质概况	16

2.2.4水文地质条件	17

2.2.5小结	20

2.3区域社会经济概况	21

2.4地块及周边土地利用情况	22

2.4.1项目地块使用历史及现状	22

2.4.2相邻地块使用历史及现状	28

2.4.3周边地块	34

2.5地块未来使用规划	44

3项目地块污染识别	46

3.1污染识别内容	46

3.2资料收集与分析	46

3.2.1项目地块平面布置	46

3.2.2生产工艺及原辅料分	49

3.3现场踏勘	56

3.3.1现场踏勘总述	56

3.3.2项目地块踏勘情况	56

3.3.3资料收集情况	59

3.3.4人员访谈情况	60

3.4污染源与污染途径分析	62

3.4.1潜在污染源分析	62

3.4.2潜在污染途径分析	63

3.5小结	64

4项目地块初步调查	65

4.1采样点设置	65

4.1.1布点依据	65

4.1.2布点原则	65

4.1.3布点方案	65

4.1.4检测方案	69

4.2现场采样及质量保证	73

4.2.1采样与分析计划	73

4.2.2质量控制与质量保证计划	73

4.2.3采样前准备	74

4.2.4现场工作与工作方法	74

4.3样品的质量控制	80

4.3.1现场采样质量控制	81

4.3.2样品流转过程质量控制	82

4.4质量控制数据统计分析	82

4.4.1样品保存与运输过程中的质量控制结果	82

4.4.2实验室分析质量控制结果	83

4.4.3小结	91

5.检测结果分析	92

5.1土壤污染状况调查筛选值的确定	92

5.2土壤检测数据分析	92

5.2.1 pH	93

5.2.2重金属	93

5.2.3挥发性有机物	97

5.2.4半挥发性有机物	98

5.2.5土壤中其他污染物含量统计	98

5.3小结	99

6.初步调查结论和建议	100

6.1初步调查结论	100

6.2建议	101

附件	102

附件1：委托书	102

附件2：营业执照	103

附件3：相关环评	104

附件4：《平度市生态商务区控制性详细规划》	107

附件5：土地勘测界定图	108

附件6：土地转让、租赁相关文件	111

附件7：人员访谈记录	117

附件8：土壤采样记录	126

附件9：样品现场速测记录	145

附件10：取样点位钻孔柱状图	154

附件11：环境样品交接记录	163

附件12：现场采样照片	165

附件13：资质证明	174

附件14：水文地质调查报告	189

附件15：检测报告和质控报告	223

技术评审会专家意见及专家名单	279

技术评审会专家意见修改说明	282

专家技术审查复核意见表	284

# 1概述

## 1.1项目背景

原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块（目标调查地块）位于青岛平度市同和街道办事处兰前村以西、工业南路以北、新台路以东、高尔夫路以南，地块面积约22317m2（折合33.47亩），拟规划建设为居住用地。项目调查地块由三部分组成：北部为原平度市公路事业发展中心地块，中部为原青岛屹丰新型材料有限公司地块、南部为原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块。调查地块南侧为工业南路，隔路为平度市凤台中学；东侧为空地，隔空地为平度市兰前村；北侧为高尔夫路，隔路为青岛何氏牛业有限公司；西侧分为2部分：①原平度市公路事业发展中心地块西侧为新台路，隔路为青岛市雅芙食品有限公司；②原青岛屹丰新型材料有限公司地块、原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块西侧为农田（张书峰所有）。

原平度市公路事业发展中心地块位于新台路以东、高尔夫路以南，2003年3月，此地块由同和办事处征用，以兑换平度市公路事业发展中心其它地块；2003年至2007年闲置，2007年平度市公路事业发展中心利用该土地种植苗木。2019年1月15日土地使用权人变更为平度市城市开发集团有限公司（通过政府征收获得该土地使用权）。截止2020年7月，原平度市公路事业发展中心地块内部仍维持原样，种植苗木品种主要为白蜡和法国梧桐，空地处存放附近青岛恩达管道有限公司长管道（钢材）。

原青岛屹丰新型材料有限公司地块位于青岛平度市同和街道办事处苏州南路18号，2008年之前为农田，2008年7月土地拥有人李玉冰使用该土地建设厂房，厂房建成后一直闲置。2011年4月青岛屹丰新型材料有限公司租赁该地块厂房从事新型复合材料（SMC、BMC制品）生产。2018年11月青岛屹丰新型材料有限公司停产，2019年2月15日土地使用权人由李玉冰变更为平度市城市开发集团有限公司（通过政府征收获得该土地使用权）。截止2020年7月，原青岛屹丰新型材料有限公司地块内部棚式构筑物均已拆除，办公楼现已清空，生产车间屋顶均已拆除，厂区地面有部分水泥硬化，（未硬化部分为菜园），厂区内部东侧外租房区仍有1住户未搬迁。

原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块位于工业南路以北、新台路以东，2002年6月青岛新乐华工艺品有限公司使用该土地进行草类工艺品编织，2005年10月停产，2006年2月该地块由青岛新乐华工艺品有限公司转让于青岛鹏鑫气体制造有限公司，土地性质由农用地变为工业用地。2006年11月青岛鹏鑫气体制造有限公司使用该土地建设厂房后于2007年3月转租于青岛润华高科环保工程有限公司，主要从事废气污水处理工程设计、现场施工；环保仪器、设备、材料销售。2018年7月青岛润华高科环保工程有限公司停产后地块一直处于闲置状态。2019年2月15日土地使用权人由青岛鹏鑫气体制造有限公司变更为平度市城市开发集团有限公司（通过政府征收获得该土地使用权）。截止2020年7月，原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块内部建筑均已拆除，地面有部分硬化（原生产车间地面水泥硬化）；地块内部东南侧果树地未扰动（主要种植桃树）。

根据《平度市生态商务区控制性详细规划》，该地块规划为R2二类居住用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》(环发[2014]66号)、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令[2016]42号）、《关于做好山东省建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》（鲁环发[2019]129号）以及《青岛市环境保护局关于加强工业企业场地再开发利用环境管理的通知》（青环发[2016]39号）等相关文件的要求，为保障工业企业地块再开发利用环境安全，工业用地再开发利用前需对地块开展土壤环境调查，查清地块范围内土壤、地下水的污染状况，初步评估人体健康风险与环境风险，提出合理可行的环境管理建议，并向环保部门申请备案后才能作为新建项目用地使用。

为此，平度市城市开发集团有限公司委托青岛理工新环境技术开发有限公司承担该地块的土壤污染状况调查工作，我公司接受委托后根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南》（试行）（2014.11）及《建设用地土壤环境调查评估技术指南（试行）》（环保部令[2017]72号）等相关技术导则要求，开展土壤污染状况调查工作，并编制完成《原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块土壤污染状况调查报告》。

## 1.2调查目的和原则

### 1.2.1调查目的

通过资料收集、现场勘查、调查采样、数据分析评估，摸清地块土壤与地下水的环境质量状况；若有污染，初步确定污染物类型、分布范围和污染程度，为下一步环境管理提供数据支撑和工作基础。

（1）收集地块历史资料，对调查地块生产历史、生产资料和产排污情况进行分析，识别潜在关注污染源和污染物种类，划定疑似重点污染区域和潜在污染区域。

（2）按照国家导则要求，结合专业判断法，制定调查工作方案，开展现场调查和采样分析。

（3）若地块存在污染，初步查明特征污染物、污染深度、污染平面分布范围及污染方量。

（4）初步查清地块地下水赋存条件、富水性等水文地质条件。

（5）充分结合地块的现状及未来土地利用的要求，对调查数据进行整理分析，从保障地块再开发利用过程的环境安全角度，为地块用地规划建设和有关行政主管部门的环境管理提供决策依据。

### 1.2.2调查原则

本地块的环境调查将遵循以下基本原则：

（1）针对性原则

调查采样工作应具有针对性，在资料收集的基础上充分识别潜在特征污染物和潜在重污染区域，有针对性开展调查工作，针对企业历史生产、工艺特征和地块历史使用情况，对潜在污染物特性，进行污染状况调查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则

根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017年第72号）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)等污染地块相关技术导则或指南要求，采用程序化和系统化的方式规范地块环境调查过程，保证现场调查过程的科学性。

（3）客观性原则

依据国家和山东省相关技术导则要求，充分结合地块历史生产和现状情况，采取网格布点和专业判断相结合进行现场调查和采样布点，委托有CMA资质的第三方检测单位现场采样、送检并检测样品，保证调查结论的客观性。

（4）可操作性原则

综合考虑周边环境、历史用地情况与现状，结合当前科技发展与专业技术水平，制定切实可行的调查工作方案，确保调查过程可操作性强，调查结果合理、可信。

## 1.3调查范围

本次调查地块位于青岛平度市同和街道办事处兰前村以西、工业南路以北、新台路以东、高尔夫路以南，调查范围为原平度市公路事业发展中心地块，原青岛屹丰新型材料有限公司地块、原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块。调查面积为22317m2（约合33.47亩）。

（1）原平度市公路事业发展中心地块占地面积为10021m2（约合15.03亩）；原青岛屹丰新型材料有限公司地块占地面积为5497m2（约合8.24亩）；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块占地面积为6799m2（约合10.19亩）。

（2）调查地块西侧：原平度市公路事业发展中心地块西侧为新台路，隔路为青岛市雅芙食品有限公司，原青岛屹丰新型材料有限公司地块、原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块西侧为农田（张书峰所有）；南侧为工业南路，隔路为平度市凤台中学；东侧为空地，隔空地为平度市兰前村；北侧为高尔夫路，隔路为青岛何氏牛业有限公司。

土地边界划分资料及面积见表1.3-1、调查范围坐标拐点见表1.3-2、地块调查范围卫星示意图见图1.3-1。

表1.3-1土地边界划分资料及面积

| 资料名称 | 面积(m2) | 原有土地证资料 |
| --- | --- | --- |
| 公路局清点现状图 | 10021 | 无 |
| 李玉冰清点现状图 | 5497 | 无 |
| 青岛鹏鑫气体制造有限公司清点现状图 | 6799 | 无 |
| 本次调查面积 | 22317.0m2 |

表1.3-2地块调查范围平面拐点坐标（CGCS2000坐标系）

| 地块名称 | 拐点编号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原平度市公路事业发展中心地块 | J1 | 4067269.901 | 495823.149 |
|  | J2 | 4067274.520 | 495978.389 |
|  | J3 | 4067208.743 | 495976.734 |
|  | J4 | 4067204.041 | 495827.680 |
| 原青岛屹丰新型材料有限公司地块 | J5 | 4067206.364 | 495901.306 |
|  | J6 | 4067208.750 | 495976.947 |
|  | J7 | 4067134.016 | 495975.208 |
|  | J8 | 4067134.319 | 495962.552 |
|  | J9 | 4067133.639 | 495962.574 |
|  | J10 | 4067131.782 | 495903.461 |
| 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块 | J11 | 4067131.761 | 495903.268 |
|  | J12 | 4067133.639 | 495962.574 |
|  | J13 | 4067134.476 | 495962.547 |
|  | J14 | 4067134.172 | 495975.212 |
|  | J15 | 4067035.786 | 495972.842 |
|  | J16 | 4067033.957 | 495906.200 |

图1.3-1地块调查范围

## 1.4调查依据

### 1.4.1政策、法规依据

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订，2020年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年01月01日施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年01月01日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正，2020年9月1日起施行）；

- 《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发[2013]7号）；

- 《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知〉的通知》（环发[2013]46号）；

- 《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）（国发[2016]31号，2016年5月28日起实施）；

- 《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（环办[2004]47号）；

- 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）；

- 《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）；

- 《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）；

- 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部部令2016第42号）；

- 《山东省人民政府关于〈印发山东省土壤污染防治工作方案〉的通知》（鲁政发[2016]37号）；

- 《山东省环境保护厅关于印发〈山东省土壤环境保护和综合治理工作方案〉的通知》（鲁环发[2014]126号）；

- 《关于做好山东省建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》（鲁环发〔2019〕129号）；

- 《山东省土壤污染防治条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告（第83号），2019年11月29日）；

18、《山东省自然资源厅关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》（鲁环发[2020]4 号）

19、《青岛市环境保护局关于加强工业企业场地再开发利用环境管理的通知》（青环发[2016]39号）；

20、《青岛市土壤污染防治工作方案》（青政发〔2017〕22号）。

21、《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》（鲁环发〔2020〕4号）；

22、《青岛市自然资源和规划局关于加强建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》（青自然资规字〔2020〕29号）；

23、《青岛市建设用地土壤污染风险管控和修复工作指引》（青环发〔2020〕49 号）；

### 1.4.2技术导则依据及评估标准依据

1、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

2、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

3、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）

4、《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

5、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南》（试行）（环保部令[2014]78号）；

6、《建设用地土壤环境调查评估技术指南（试行）》（环保部令[2017]72号，2018年01月01日实施）；

7、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

8、《工程测量规范》（GB50026-2007）；

9、《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

10、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）。

### 1.4.3其他相关资料

1、原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块环境初步调查委托书；

2、青岛新乐华工艺品有限公司、青岛润华高科环保工程有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司历史资料（车间房屋平面布置图及环评资料）及平度市公路事业发展中心苗木种植地历史资料；

3、泰和阳明（青岛）检测有限公司土壤环境调查检测报告；

4、原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块水文地质调查资料；

5、相关人员访谈记录。

## 1.5工作内容与技术路线

### 1.5.1主要工作内容

本次地块环境调查的主要工作内容包括资料收集、现场踏勘、制定调查工作计划、现场采样、实验室检测、检测结果分析、报告编制等。

1.资料收集

通过资料查阅、人员访谈等方式收集原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块及周边区域土地利用与变迁资料，青岛屹丰新型材料有限公司、青岛新乐华工艺品有限公司、青岛润华高科环保工程有限公司企业生产工艺、原辅材料、历史生产过程，地块调查相关记录、相关政府文件以及地块环境资料。

2.现场踏勘

对调查地块及其周边区域进行现场踏勘，通过现场走访青岛屹丰新型材料有限公司、青岛新乐华工艺品有限公司、青岛润华高科环保工程有限公司等相关人员和熟悉情况的周边居民，采用GPS定位、现场拍照等方式摸清该本次地块调查的范围和现状情况，分析地块内可能的污染源、潜在污染物和周边区域外在污染源及潜在污染途径，初步识别土壤和水体环境介质的潜在污染区域。

3.制定调查工作计划

根据前期资料收集情况以及现场踏勘掌握的基础信息，制定本地块环境初步调查的布点、钻探、采样、送检等工作计划，包括现场所需仪器装备、材料耗材、人员队伍、进度安排、现场记录信息表模板等，核查已有信息，按照国家和山东省相关导则标准，制定采样监测方案，制定质量保证和质量控制程序等工作内容。

4.现场采样与实验室检测

使用便携式快速分析仪现场对土壤样品进行快速检测，协助判断样品采集位置与深度。结合地块特征污染物分析，初步判断土壤、地下水样品的实验室分析指标，并委托具有CMA资质的第三方检测单位检测。

5.检测结果分析

对现场速测结果、实验室检测结果进行充分整理分析，摸清污染垂向分布情况和水平分布情况，与现场记录相结合，对污染范围、分布、程度、分层信息等进行细致分析和刻画，对样品超标情况和检出物质类别划分进行系统整理，估算地块内受污染的土壤和地下水的范围和方量。

6.报告编制

综合前期资料和现场调查等工作成果，系统科学的编制《原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块土壤污染状况调查报告》，明确地块污染物种类、浓度和空间分布特征，提出进一步的地块环境管理和实施方案。

### 1.5.2工作程序

本次工作为地块环境初步调查，包括资料收集、现场踏勘、人员访谈、信息整理及分析、初步采样布点方案制定、现场采样、样品检测、数据分析与评估、调查报告编制等。

根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017年第72号），在开展建设用地土壤环境调查评估初步调查阶段，若土壤中污染物含量未超过国家或地方有关建设用地土壤污染风险管控标准（筛选值）的，则对人体健康的风险可以忽略（即低于可接受水平），无需开展后续详细调查和风险评估；超过国家或地方有关建设用地土壤污染风险管控标准（筛选值）的，则对人体健康可能存在风险（即可能超过可接受水平），应当开展进一步的详细调查和风险评估。初步调查无法确定是否超过国家或地方有关建设用地土壤污染风险管控标准（筛选值）的，则应当补充调查，收集信息，进一步进行判别。

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)，地块环境调查分为第一阶段（资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈），第二阶段（初步采样分析、详细采样分析），第三阶段（地块环境风险评估、修复方案建议）。本次调查为地块环境初步调查，工作内容包括地块环境调查的第一阶段与第二阶段的初步采样分析部分，具体为地块资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈、初步调查方案编制、现场采样、样品分析和报告编制等阶段。

调查工作技术流程如下图所示。

图1.5-1地块环境调查工作程序

### 1.5.3技术路线

项目启动后，首先开展资料收集、现场踏勘、人员访谈，综合以上资料信息制定地块环境初步调查工作方案；其次，开展现场调查与采样检测分析，工作流程为调查点位布设、现场采样、实验室检测、检测数据分析与评估，全程进行质控与管理，保障调查结论的客观、规范、合理；最后，根据现场勘察与实验室检测结果，结合地块规划，编制地块环境初步调查报告。

地块环境初步调查工作技术路线如下图所示。

图1.5-2地块环境初步调查技术路线

## 1.6调查结果

本次土壤污染状况调查共布设9个土壤点位，采集25个样品（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样），土壤样品共分析检测62项指标（包含pH），检出9项指标（包含pH），其中检出重金属7种（砷、镉、铅、铜、镍、汞、锌）以及石油烃，检出含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。pH检测范围为5.85~7.49，锌在GB36600-2018没有规定筛选值，通过查阅资料，在北京市的《场地土壤环境风险评价筛选值（DB11/T811-2011）》、深圳市的《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T67-2020）和重庆市的《场地土壤环境风险评估筛选值（DB50/T723-2016）》中规定有锌的筛选值，分别为3500mg/kg、10000mg/kg和2000mg/kg，所以本次调查采用2000mg/kg作为筛选值。锌的最大检出含量119mg/kg，远低于DB50/T723-2016中锌的居住用地筛选值2000mg/kg。

本次调查共布设4个地下水监测点位，现场勘测过程及后续2天昼夜观察，地块内均未发现浅层地下水。

综上，该地块不属于污染地块，无需开展下一步详细调查采样分析和风险评估。

# 2项目地块基本概况

## 2.1地理位置

青岛平度市地处青岛市西北部，北纬36°28'～37°02'，东经119°31'～120°19'。东以小沽河、大沽河为界，与莱西市和即墨市相邻；西及西南以胶莱河为界，与昌邑市和高密市相望；南与胶州市毗邻；北与莱州市接壤。东西最大横距69公里，南北最大纵距65公里。总面积3166.56平方公里，是山东省面积最大的县级市。

项目地块位于青岛平度市同和街道办事处兰前村以西、工业南路以北、新台路以东、高尔夫路以南，调查地块西侧：原平度市公路事业发展中心地块西侧为新台路，隔路为青岛市雅芙食品有限公司，原青岛屹丰新型材料有限公司地块、原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块西侧为农田（张书峰所有）；南侧为工业南路，隔路为平度市凤台中学；东侧为空地，隔空地为平度市兰前村；北侧为高尔夫路，隔路为青岛何氏牛业有限公司。具体地理位置见图2.1-1。

图2.1-1调查地块地理位置图

## 2.2自然环境概况

### 2.2.1地形、地貌

青岛平度市在大地构造上，位于沂沭断裂带东侧，胶北台拱西翼，为一古老基底褶皱地块。有元古代前震旦系与中生界白垩系组成基底的古老变质岩层，广泛出露于北部山地、丘陵。基岩主要为花岗片麻岩、大理岩、碎屑岩等。第四系松散沉积层，则较集中堆积于东南平原和西南洼地，约占全市总面积的60.8%。积物厚度一般在30m左右，北胶莱河下游，新河镇海相沉积达70m以上。全市可分平北台隆，平南凹陷，平西穹折。大泽山脉是在古老岩系之上，第四系松散沉积层之下，发育着良好的白垩系地层。全市地形大体北高南低，呈伞形向东南、西南、西北倾斜。

项目地块地形整体较平缓，现状地面标高约35.88～36.53m。地貌类型为冲洪积平原，后经人工改造。

### 2.2.2气象、水文条件

青岛平度市所在区域属暖温带季风气候区，雨热同季，四季分明，冬暖夏凉。由于濒临黄海，气候受到海洋的调节作用显著，市区多年平均气温12.6℃，年平均最高气温为17.8℃，年平均最低气温为6.4℃，每年最高温多出现在6、7、8月，最低温多出现在12、1、2月，年极端最高气温为37.4℃（1967年5月27日），年极端最低气温为-16.3℃（1967年12月30日）。年平均无霜期200天，一般从11月下旬土壤开始冻结，次年3月上中旬开始解冻，最大冻土深度37厘米（1963年2月），河流水库的封冻期一般在12月上中旬，解冻在次年2月中旬。多年平均降水量为794mm，多集中在6~9月，连雨多出现在夏秋季节，连旱多出现在秋后到第二年春天。常年风向夏季以南风、偏南风为主，秋冬季为北风、偏北风为主，年平均风速为3.7m/s，最大风速为28m/s（1963年1月），基本风压值：0.55kpa。

平度境内较大的河流有25条，分属胶莱河和大沽河两水系。白沙河及其以西的河流汇入北胶莱河，为胶莱河水系，有白沙河、秦皇河、双山河等；白沙河以东的河流汇入大沽河，为大沽河水系，有小沽河、祝沟河、黄同河等。其中胶莱河、大沽河、小沽河是边界河流，泽河为人工开挖的河道。

### 2.2.3地质概况

#### 2.2.4.1区域地质概况

（1）地质条件

青岛平度市所在区域地质条件主要为：下元古界荆山群变质岩系组成测区结晶基底，各期次构造运动使其多次强烈褶皱，纵横交错的断裂构造叉使其支离破碎。其岀露面积不足10平方公里。中生代碎屑沉积分布于盆地之中，出露于盆地边缘、断裂上盘。第三纪沉积集中于新生代盆地中。第四系冲积物多覆盖于中新生界地层之上和残丘的坡缘。

（2）地质构造

区域位于华北地台(I)、鲁东地盾(Ⅱ)、胶北隆起(Ⅲ)的西南与胶莱凹陪(Ⅲ)的西北部，两个Ⅲ级构造单元的衔接部位。其主要构造线方向为北西西向和北东向两组，它主要反映了基底的构造特征，部分的反映了盖层构造特征。

下元古界荆山群中深变质岩系和元古代重熔花岗岩组成测区的结基底，中新生界河湖相碎屑和火山沉积组成测区盖层。根据沉积建造、构造形迹的发育程度及表现形式和变质作用的根本不同，可将测区分为荆山群和中新生界两个构造层，前者组成隆起边缘，后者分布于盆地之中，中生界地层与基底为角度不整合及断层接触，新生界与中生界地层为角度不整合接触。

#### 2.2.4.2地块地质概况

（1）地质条件

1）冲积平原相(Q43al1)

表现为广泛分布的耕植土。岩性以二黄色、土灰色、灰黄色含细砾砂质粘土及砂质土，局部为黄色淤泥及砂质粘土，为典型的河流相冲积成因。砾石成份主要是石英和少量长石。粒度在2~4毫米，成熟度高，含量约5%左右，粘土层之下常见到古河道遗迹，砂层发育。表层耕植土一般在0.3~0.5米，在靠近河流附近厚度更大，在何家店一带可达1米以上。

2）下伏基岩

白垩系上统王氏组（K2w）：覆盖于老第三系和第四系沉积物之下。主要岩性为紫红色砂岩、粉砂岩、泥岩夹少量含砾砂岩，其下部以紫红色和灰色砂砾岩为主，是一套河流相沉积。

（2）地质构造

依据区域地质资料（2014年山东省地质学会“山东省地层、侵入岩、构造单元划分方案”），依据区域地质资料，项目区位于华北板块，崂山凸起Ⅳ内，区域构造纲要图，第四纪以来未见活动断裂和新构造运动迹象，区域地质构造稳定。

勘探期间，项目区及其附近也未发现大的活动性断裂及新构造运动迹象，基底地质构造简单，属构造简单区，地质构造主要表现为岩体风化裂隙、构造裂隙。

### 2.2.4水文地质条件

#### 2.2.4.1区域水文地质条件

青岛平度市所在区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水，含水层由细砂、中粗砂组成，其上覆盖粉土、含砾粉质粘土（夹氟化钙结石）。含水层厚度1-7.3m，顶板埋深3.2-18.5m，水位埋深2.4-16.0m。通过钻孔地质结构分析，其富水性与含水层岩性、厚度相关。胶莱平原富水区自西向东呈带状分布，其富水性分区如下：

（1）强富水区分布在小袁家村-小荆栾庄-河西马家以北地区，含水层岩性主要为中粗砂，地下水位埋深8~14m，单井涌水量1000~3000m3/d。

（2）中等富水区自东西方向再向北呈带状分布于强富水区以南地区，地下水位埋深8~16m，西部深、东部浅，含水层岩性以细砂为主，单井涌水量500~1000m3/d。

（3）弱富水区主要分布于平度东部以及南部地区，含水层岩性主要为含结核粘性土，仅在六七里庄至窝铺河北村一线粘性土底部揭露中粗砂层，地下水位埋深2.4~5.0m，单井涌水量<500m3/d。

地下水水化学类型以重碳酸盐氯型和氯重碳酸型为主，矿化度0.3-0.9g/L。

#### 2.2.4.2地块水文地质条件

根据野外钻探资料，地块内部布设勘探调查取样孔8个、外部对照点位1个（包括钻孔定位、高程测量），为岩土层定位及报告编制提供可靠的依据。地质勘察点位见图2.2-1、勘探调查取样完成工作量见表2.2-1。

表2.2-1勘探调查取样实物工作量统计表

| 工作内容 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程钻探 | 孔数 | 点 | 9 | / |
|  | 进尺 | 米 | 93.50 | / |
| 工程测量 | 勘探点定位 | 点 | 9 | 大地2000坐标系 1985国家高程系 |
|  | 高程测量 | 点 | 9 |  |
|  | 水位测量 | 点 | 4 |  |

图2.2-1点位布置图

场地土层主要由全新统人工填土层（Q4ml）、全新统陆相冲洪积层（Q4al+pl）组成以及场区内基岩为白垩系王氏群胶州组粉砂岩（K2w）。

根据现场钻探揭露的资料，钻探深度范围内地层岩性与结构自上而下依次为第①层：杂填土；第②层：粉质粘土；第③层：含砂粉质粘土；第④层：粉质粘土以及第⑤层：强风化粉砂岩，钻孔最深钻至风化层0.5m以上，未发现浅层地下水存在，因此块内无浅层地下水。

各地层的水文地质特征如下：

第①层：素填土

褐色，松散，稍湿，以粘性土为主，含少量植物根系、砂粒、碎石等，人工回填而成，回填年限小于10年。压缩性高，无湿陷性。该层在场地内广泛分布，厚0.30m～3.00m，平均1.29m，层底标高：31.60m～34.59m，平均33.59m，为透水层。

第②层：粉质粘土

褐黄色，可塑，含少量铁锰氧化物及姜石颗粒粒径约（3~5cm），韧性中等，干强度中等，稍有光泽，无摇振反应。该层在场地内广泛分布，厚0.90m～2.50m，平均1.57m，层底标高：31.09～33.32m，平均32.24m，为透水层。

第③层：含砂粉质粘土

黄褐色-灰褐色，流塑，刀切面光滑，韧性差、干强度低，稍有臭味，局部混中粗砂颗粒，可见少量贝壳碎屑、腐殖质等，具有高压缩性。该层在场地内广泛分布，厚0.90m～4.50m，平均2.34m，层底标高：27.24m～33.39m，平均30.18m，为透水层。

第④层：粉质粘土

褐黄色，可塑~硬塑，含少量的铁锰氧化物及砂粒，切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。属弱透水层，垂直渗透系数K值建议为0.01m/d。该层在场地内广泛分布，厚1.30m～5.50m，平均2.96m，层底标高：25.99m～31.39m，平均27.97m。

第⑤层：强风化粉砂岩

较为广泛分布于整个场区。

揭露层厚：0.70~1.00米，未揭穿。

灰~黄褐色，斑状结构，块状构造；矿物成分以斜长石、角闪石为主，含少量黑云母及辉石，矿物蚀变强烈，长石部分高岭土化。该层软硬不均，软者岩芯手搓呈砂土~角砾状，硬者岩芯呈碎块~饼状，手掰可碎。

本次土壤调查钻探深度为1.50~4.50m，部分钻孔穿透第四系地层，且入风化层0.5m以上，未有地下水出露。项目地块第四系地层不具有富水性含水层，但是根据周边岩土工程勘察报告以及经验判断，调查地块区地下水类型为基岩裂隙水。单井涌水量一般小于100m3/d，年开采量小于2万m3/km2。根据区域水文地质资料，基岩裂隙水水位年变幅约2.0m左右。基岩赋水性较差，主要接受大气降水和侧向迳流补给，排泄以侧向迳流排泄为主。

### 2.2.5小结

1、本次土壤调查钻探深度为1.50~4.50m，部分钻孔穿透第四系地层，且入风化层0.5m以上，未有地下水揭露。

项目地块区第四系地层无具有富水性含水层，但是根据周边岩土工程勘察报告以及经验判断，场区地下水类型为基岩裂隙水。单井涌水量一般小于100m3/d，年开采量小于2万m3/km2。

项目地块区地下水含量较匮乏，勘探期间钻探过程未揭露地下水。向根据区域水文地质资料，基岩裂隙水水位年变幅约2.0m左右。基岩赋水性较差，主要接受大气降水和侧向迳流补给，排泄以侧向迳流排泄为主。

2、根据野外钻探资料，场地土层主要由全新统人工填土层（Q4ml）、全新统陆相冲洪积层（Q4al+pl）、上更新统冲洪积层（Q3al+pl）组成以及场区内基岩为白垩系王氏群胶州组粉砂岩（K2w）。本工程共揭示了五个主岩土层：第①层:杂填土；第②层：粉质粘土；第③层：含砂粉质粘土；第④层：粉质粘土以及第⑤层：强风化粉砂岩。

## 2.3区域社会经济概况

2018年末在平度居住半年以上的常住人口137.89万人，其中，城镇人口56.66万人，农村人口81.23万人，全市城镇化率达到41.09%。全市城乡新增就业2.5万人，同比增长14%，政策性扶持创业1008人，登记失业率控制在2.5%以内。全市参保人数达101.02万人，其中企业职工参保人11.6万人，机关事业职工参保2.32万人，居民养老参保人数87.1万人。全市居民人均可支配收入29001元，增长8.6%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入42561元，增长8.2%；农村居民人均可支配收入为20122元，增长8.3%。

2018年平度全市实现生产总值895.9亿元，按可比价格计算，增长6.4%。第一产业增加值101.4亿元，增长3.9%；第二产业增加值461.5亿元，增长7.4%；第三产业增加值333亿元，增长5.7%，三次产业比例为11.3:51.5:37.2。全市完成固定资产投资增长3.1%。全年亿元及以上新开工项目（含房地产开发）61个。全年实现社会消费品零售额441.5亿元，增长8.02%。

农业：全市粮食播种面积300.38万亩，较上年增长0.9%；粮食总产量145万吨，增产3.6%，其中：小麦总产量66.1万吨，增产4.98%。花生种植面积36.2万亩，下降4.7%，总产量12.0万吨，下降1.8%。蔬菜总产量276万吨，增产3.2%。水果产量26.1万吨。

工业：全市完成规模以上工业总产值同比增长10.3%；规模以上工业增加值可比增长7.5%。轻工业完成产值224.9亿元，增长9.9%，重工业完成产值375.2亿元，增长10.5%，轻重工业比例为37.5:62.5。城区、平南、新河三大板块完成产值496.8亿元，占规模以上工业总产值的82.8%，增长8.4%。机械配件、电子家电、食品加工、特色化工四大产业集群完成产值478.1亿元，占规模以上工业总产值的79.7%，增长8.8%。

建筑业：全年实现建筑业增加值18.1亿元，增长11.5%。

服务业：全市现代服务业实现增加值133.58亿元，同比增长9.78%。

科技事业方面：认定国家级“星创天地”2家，新组建省级工程技术研究中心1家，培育省级院士（专家）工作站2家高端人才平台，认定省级企业技术中心3家、青岛市级企业技术中心2家。新增高新技术企业81家，通过知识产权贯标企业35家，3家企业列入青岛市企业运营类专利导航项目，107家企业纳入青岛市科技型企业培育“百千万”工程支持。1个项目获省技术发明奖励，5个项目获青岛市科技进步奖励。2人列入青岛市第五批创新创业领军人才培育计划。完成技术合同交易额1.91亿元，同比增长20%。

## 2.4地块及周边土地利用情况

### 2.4.1项目地块使用历史及现状

#### 2.4.1.1项目地块使用历史

原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块位于青岛平度市同和街道办事处兰前村以西、工业南路以北、新台路以东、高尔夫路以南，地块面积约22317m2（折合33.47亩），由三部分组成：北部为原平度市公路事业发展中心地块，中部为原青岛屹丰新型材料有限公司地块、南部为原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块。

表2.4-1地块用地历史一览表

| 所属地块 | 地块所属 | 时间 | 地块历史 | 产品 | 生产类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原平度市公路事业发展中心地块 | 农田 | 2003年以前 | 农田 | / | / |
|  | 平度市公路事业发展中心 | 2003年~2007年 | 农田 | / | / |
|  |  | 2007年~2019年 | 种植苗木 | 白蜡、法国梧桐 | / |
|  | 平度市城市开发集团有限公司 | 2019年~至今 | / | / | / |
| 原青岛屹丰新型材料有限公司地块 | 农田 | 2008年以前 | 农田 | / | / |
|  | 李玉冰 | 2008年~2011年 | 建设厂房并闲置；建设外租房区 | / | / |
|  |  | 2011年~2018年（2012年签合同） | 厂房区外租青岛屹丰新型材料有限公司，外租房区另外租出 | 以SMC、BMC为原料的复合板材 | 模具加热(电加热)、原料分割、称重、成型、修整 |
|  | 平度市城市开发集团有限公司 | 2019年~至今 | / | / | / |
| 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块 | 农田 | 2002年以前 | 农田 | / | / |
|  | 青岛新乐华工艺品有限公司 | 2002年~2006年 | 农田 | 草编工艺品 | / |
|  | 青岛鹏鑫气体制造有限公司 | 2006年~2007年 | 建设厂房并闲置 | / | / |
|  |  | 2007年~2018年 | 外租青岛润华高科环保工程有限公司 | 环保仪器、设备 | 切割、钻孔、焊接、打磨、组装 |
|  |  | 2018年~2019年 | 拆厂房并闲置 | / | / |
|  | 平度市城市开发集团有限公司 | 2019年~至今 | / | / | / |

地块环境现状调查前，原平度市公路事业发展中心地块内部仍维持原样，种植苗木品种主要为白蜡和法国梧桐，空地处存放附近青岛恩达管道有限公司长管道（钢材）；原青岛屹丰新型材料有限公司地块内部棚式构筑物均已拆除，办公楼现已清空，生产车间屋顶均已拆除，厂区地面有部分水泥硬化，未硬化部分为菜园，地块内有少量垃圾（建筑垃圾、生活垃圾）留存，厂区东侧外租房区仍有1住户未搬迁；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块内部建筑均已拆除，地面有部分硬化（原生产车间地面水泥硬化）；厂区东南侧果树地未扰动（主要种植桃树）。

通过GoogleEarth查询场地历史卫星影像，最早可追溯到2006年的影像资料，最新影像为2020年2月。

| 由卫星图可以看出：2006年4月前原平度市公路事业发展中心地块、原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）、原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块均为农田。 | 由卫星图可以看出：2009年4月原平度市公路事业发展中心地块新建料棚，开始种植苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）新建厂房（包括2个车间、1栋3层办公楼、7间2层外租房、厕所、厨房等）；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块新建厂房（2个车间、1栋2层办公楼）。 |
| --- | --- |
| 由卫星图可以看出：2012年10月原平度市公路事业发展中心地块西南处新建平房，苗木种植面积扩大；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）厂区硬化面积增大，东南处新增菜地；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块厂区硬化面积增大，中部果树地内新增工具室，东南处新增车棚。 | 由卫星图可以看出：2012年12月各地块无明显变化 |
| 由卫星图可以看出：2013年3月原平度市公路事业发展中心地块拆除料棚，苗木已移栽，场地平整；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）无明显变化；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块南侧新增变电室、水泵房、门卫室。 | 由卫星图可以看出：2013年10月原平度市公路事业发展中心地块分区域种植苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）无明显变化；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块果树地种植果树。 |
| 由卫星图可以看出：2014年8月原平度市公路事业发展中心地块苗木种植覆盖全苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）新增信号塔；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块果树地果树种植面积扩大。 | 由卫星图可以看出：2016年1月原平度市公路事业发展中心地块种植覆盖全苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）无明显变化；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块无明显变化。 |
| 由卫星图可以看出：2017年5月原平度市公路事业发展中心地块苗木种植覆盖全苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）厂区堆积原料；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块拆除果树地工具室。 | 由卫星图可以看出：2018年5月原平度市公路事业发展中心地块苗木种植覆盖全苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）厂区堆积原料，办公楼西侧新增车棚；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块厂区果树地北侧新增水泥硬化 |
| 由卫星图可以看出：2019年1月原平度市公路事业发展中心地块苗木种植覆盖全苗木（地块归属平度市城市开发集团有限公司）；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属李玉冰）无明显变化；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块无明显变化。 | 由卫星图可以看出：2019年9月原平度市公路事业发展中心地块苗木种植覆盖全苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块（地块归属平度市城市开发集团有限公司）无明显变化；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块构筑物拆除，地块闲置（地块归属平度市城市开发集团有限公司） |
| 由卫星图可以看出：2019年12月原平度市公路事业发展中心地块苗木种植覆盖全苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块车棚拆除；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块无明显变化。 | 由卫星图可以看出：2020年2月原平度市公路事业发展中心地块种植覆盖全苗木；原青岛屹丰新型材料有限公司地块厂区除外租房、办公楼外构筑物大部分拆除；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块无明显变化。 |

图2.4-1地块历史卫星影像图

由历史卫星影像，可查询的最早卫星图2006年4月，显示本项目地块初始为农田，2009年4月显示地块内各厂区建筑已分别建成，2019年9月开始陆续拆除。

#### 2.4.1.2地块现状

目前该地块现状：原平度市公路事业发展中心地块内部仍维持原样，种植苗木品种主要为白蜡和法国梧桐，空地处存放附近青岛恩达管道有限公司长管道；原青岛屹丰新型材料有限公司地块内部棚式构筑物均已拆除，办公楼现已清空，生产车间屋顶均已拆除，厂区地面有部分水泥硬化，未硬化部分为菜园，厂区东侧外租房区仍有1住户未搬迁；原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块内部建筑均已拆除，地面有部分硬化（原生产车间地面水泥硬化）；厂区东南侧果树地未扰动（主要种植桃树）。地块平面影像见图2.4-2，地块现状见图2.4-3。

图2.4-2地块平面影像图（2020年7月）

| 原平度市公路事业发展中心地块苗木种植区现状 | 原平度市公路事业发展中心地块空地区现状 |
| --- | --- |
| 原平度市公路事业发展中心地块空地区堆积管道 | 原青岛屹丰新型材料有限公司地块生产车间现状 |
| 原青岛屹丰新型材料有限公司地块厂区现状 | 原青岛屹丰新型材料有限公司地块危废间现状 |
| 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块厂区现状 | 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块生产车间现状 |

图2.4-3地块环境现状（2020年6月）

### 2.4.2相邻地块使用历史及现状

#### 2.4.2.1相邻地块使用历史

原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块周边为道路、农田、空地。地块西侧：原平度市公路事业发展中心地块西侧为新台路，隔路为青岛市雅芙食品有限公司，原青岛屹丰新型材料有限公司地块、原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块西侧为农田（张书峰所有）；南侧为工业南路，隔路为平度市凤台中学；东侧为空地，隔空地为平度市兰前村；北侧为高尔夫路，隔路为青岛何氏牛业有限公司。相邻地块历史用地情况见图2.4-4。

表2.4-2相邻地块历史用地情况一览表

| 序号 | 地块名称 | 方位 | 距离 | 历史用地名称 | 时间 | 历史生产或经营 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块 | N | 1m | 高尔夫路 | 2006年~至今 | / | 历史影像见图2.4-4 |
|  |  |  | 20m | 青岛何氏牛业有限公司 | 2002年~至今 | 生鲜肉类（牛、羊猪等） |  |
| 2 |  | W | 0.5m | 新台路 | 2006年~至今 | / |  |
|  |  |  | 30m | 青岛市雅芙食品有限公司 | 2005年~至今 | 速溶饮料、方便食品等 |  |
|  |  |  | 0.5m | 农田 | 2006年~至今 | / |  |
| 3 |  | S | 0.5m | 工业南路 | 2006年~至今 | / |  |
|  |  |  | 20m | 平度市凤台中学 | 2018年以前 | 农田 |  |
|  |  |  |  |  | 2018年~至今 | 学校 |  |
| 4 |  | E | 0.5m | 空地 | 2006年~至今 | / |  |
|  |  |  | 45m | 平度市兰前村 | 2006年~至今 | / |  |

|  | 由2006年4月卫星图可以看出： N区为青岛何氏牛业有限公司；W区为青岛市雅芙食品有限公司；S区为农田；E区为兰前村。 |
| --- | --- |
|  | 由2009年4月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区拆除东侧部分旧厂房并新建厂房；S区无明显变化；E区无明显变化。 |
|  | 由2012年10月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区西侧新建厂房；S区新建平房；E区无明显变化。 |
|  | 由2012年12月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区无明显变化；E区无明显变化。 |
|  | 由2013年3月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区无明显变化；E区无明显变化。 |
|  | 由2013年10月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区无明显变化；E区无明显变化。 |
|  | 由2014年8月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区无明显变化；E区无明显变化。 |
|  | 由2016年1月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区无明显变化；E区无明显变化。 |
|  | 由2017年5月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区无明显变化；E区无明显变化。 |
|  | 由2018年5月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区无明显变化；E区无明显变化。 |
|  | 由2019年1月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区新建平度市凤台中学教学楼；E区无明显变化。 |
|  | 由2019年9月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区新建平度市凤台中学操场；E区无明显变化。 |
|  | 由2019年9月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区新建平度市凤台中学教学楼；E区无明显变化。 |
|  | 由2018年5月卫星图可以看出：N区无明显变化；W区无明显变化；S区无明显变化；E区无明显变化。 |

图2.4-4相邻地块历史用地情况

#### 2.4.2.2相邻地块现状

相邻地块（青岛何氏牛业有限公司、青岛市雅芙食品有限公司）均正常运营，从历史卫星影像图（图2.4-1）上可以看出，自2006年~2018年卫星影像无明显变化，2018年后新建平度市凤台中学。

### 2.4.3周边地块

#### 2.4.3.1项目地块周边环境敏感目标

地块周围1.0km范围内环境敏感目标详见图2.4-5和表2.4-3。

表2.4-3地块周围1.0km范围敏感目标一览表

| 序号 | 名称 | 相对位置 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩虹苑小区 | NW | 600 |
| 2 | 同和新城小区 | NW | 500 |
| 3 | 万汇碧桂园珑樾 | NW | 390 |
| 4 | 小洪沟村 | SW | 570 |
| 5 | 黄家道口村 | S | 150 |
| 6 | 平度凤台中学 | S | 20 |
| 7 | 兰前村 | E | 45 |
| 8 | 春天里社区 | E | 280 |
| 9 | 永新华府 | NE | 420 |
| 10 | 颐景园 | NE | 490 |

图2.4-5地块周围1.0km范围内敏感目标

#### 2.4.3.2项目地块周边企业

地块周围1.0km范围内企业详见图2.4-6和表2.4-4。

表2.4-4地块周围1.0km范围企业一览表

| 序号 | 名称 | 相对 位置 | 距离 （m） | 经营范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市雅芙食品有限公司 | W | 30 | 生产加工饮料（速溶豆粉和豆奶粉、即溶奶茶）；果冻；方便食品（其他方便食品:复合麦片、五谷粗粮制品、核桃粉、黑芝麻糊） |
| 2 | 青岛同盈家纺有限公司 | W | 245 | 床上用品、衍缝垫、衍缝被、窗帘壁布等 |
| 3 | 青岛月敏钢化玻璃厂 | SW | 110 | 玻璃加工、安装、销售 |
| 4 | 青岛东迪森机械制造有限公司 | W | 485 | 生产机械配件、五金配件、车辆配件 |
| 5 | 天亨源家纺有限公司 | NW | 730 | 床上用品加工 |
| 6 | 青岛蒙路可机械有限公司 | NW | 870 | 生产加工组装机械配件、车辆配件、阀门等 |
| 7 | 青岛宏泰金属制品公司 | SW | 545 | 生产铜基合金材料、铜及铜合金管材、棒材、铜带、铜排、铜板、铜管件等 |
| 8 | 青岛家浩羽绒制衣有限公司 | SW | 715 | 生产加工服装、床单被套 |
| 9 | 青岛凯拓时装有限公司 | SW | 795 | 加工职业工装 |
| 10 | 中海油加油站 | SW | 720 | 销售汽油、柴油 |
| 11 | 青岛万汇遮阳用品一厂 | SW | 255 | 生产遮阳用品、蓬类用品、休闲用品、运动器材、机械零部件生产及其配件制造 |
| 12 | 青岛何氏牛业有限公司 | N | 20 | 生鲜肉类（牛、羊、猪等） |
| 13 | 平韩高尔夫练习场 | NW | 45 | 高尔夫课程 |
| 14 | 环山饲料有限责任公司 | NW | 150 | 收购粮食；生产、销售配合饲料、浓缩饲料；销售复合预混合饲料；货物进出口 |
| 15 | 青岛城市大数据运营有限公司 | NW | 260 | 云计算技术、大数据处理技术、计算机软硬件的技术开发 |
| 16 | 青岛民发木业有限公司 | N | 130 | 实木家具 |
| 17 | 青岛福德隆食品有限公司 | N | 205 | 批发预包装食品、散装食品；生产炒货食品及坚果制品、含茶制品和代用茶、水果制品；农副产品购销及初加工（筛选、分装） |
| 18 | 青岛宏泰包装印刷有限公司 | N | 360 | 各类纸制材料印刷品 |
| 19 | 青岛同德空调设备有限公司 | NE | 400 | 中央空调及配件制造、销售、安装 |
| 20 | 青岛银巢机械有限公司 | NE | 560 | 禽类养殖相关设备生产、销售、安装 |
| 21 | 青岛聚一格装修有限公司 | NE | 720 | 室内外装饰及设计工程、钢结构工程 |
| 22 | 青岛旭辉磁电有限公司 | NW | 530 | 生产加工有色金属复合材料、新型合金材料；新型电子元器件 |
| 23 | 青岛城南电机有限公司 | NW | 780 | 电子元件及精密模具的生产和销售 |
| 24 | 青岛东亚精密工业有限公司 | N | 715 | 汽车关键零部件制造、专用高强度紧固件 |
| 25 | 青岛成友金属有限公司 | N | 740 | 五金件生产 |
| 26 | 青岛天亚电子有限公司 | N | 840 | 电子连接线、电线、充电器、插头电子零部件 |
| 27 | 青岛一品堂调味食品有限公司 | NW | 550 | 酱油、酱腌菜、食醋生产、销售 |
| 28 | 青岛裕信汽车配件有限公司 | NW | 725 | 专用高强度紧固件（用于自动变速器）、马达配件、汽车零部件、五金零部件 |
| 29 | 青岛昌轮变速器有限公司 | NW | 715 | 生产加工汽车变速器、发动机零部件等 |
| 30 | 青岛仁和昌模具钢材有限公司 | NW | 740 | 加工精密模具钢材、铜铝合金材料 |

经调查，本地块1km范围内周边企业主要从事食品、服装、机械、电子等行业（代表性的重点企业及污染物识别见2.4.3.3章节），未从事涉及有色金属矿采选冶炼、石油炼制加工、化工、焦化、电镀、制革等重点行业。

图2.4-6地块周围1.0km范围内企业

#### 2.4.3.3项目地块周边重点企业污染物识别

1、青岛蒙路可机械有限公司

（1）企业规模、产能

青岛蒙路可机械有限公司位于青岛平度市同和街道办事处高尔夫路51号，总占地面积为9983m2，建筑面积为1844m2，公司注册资本60万欧元，现有员工30人，年产农用车轮毂80万套、农用车车轴4万套。

（2）原辅材料

成品方钢板材150t/a、不锈钢轮毂毛坯40000套/a、外购零件（成品的轴承、螺栓螺母、冲压件）40000套/a、黄油2t/a、焊丝2t/a。

（3）生产工艺

方钢→切割车床加工→预热→焊接→打磨/轮毂车床、铣床、钻床加工→装配→检验→包装→成品。

（4）产排污环节

1）废水：生活污水经化粪池处理后排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司。

2）废气：打磨粉尘经移动式布袋除尘器处理后，于车间内无组织排放；焊接工序产生的焊接烟尘由移动式焊烟净化器收集处理后，车间内无组织排放。

3）固废：生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理；金属下脚料、移动式布袋除尘器收集金属粉尘、金属碎屑、部件次品和包装废物外售综合利用；废机油、废液压油、废机油液压油桶、废黄油桶，统一存放于危废暂存间，委托有资质的单位处置。

（5）污染物识别

根据现场访谈并结合环评报告，青岛蒙路可机械有限公司主要产排污染物有COD（生活污水）、颗粒物。

原料中黄油主要成分为钙基润滑脂，生产过程产生石油烃类污染物。

另外设备日常维护使用的少量机油、液压油产生石油烃类污染物。

综上，青岛蒙路可机械有限公司厂区污染物识别为：石油烃类。

2、青岛万汇遮阳用品一厂

（1）企业规模、产能

青岛万汇遮阳用品有限公司一厂位于青岛平度市阳光大道1号，占地面积56927m2，建筑面积约50000m2，公司注册资本1500万美元，现有员工1300人，年产折叠篷和遮阳伞200万顶。

（2）原辅材料

木材3500m3/a、布匹150万码/a、五金件100t/a。

（3）生产工艺

图2.4-7青岛万汇遮阳用品一厂生产工艺流程图

（4）产排污环节

1）废水：生活污水经化粪池处理后排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司。

2）废气：木材开料、机加工、砂光过程产生的木材粉尘，经1套中央集尘系统收集（收集效率99%）后，通过布袋除尘器（除尘效率不低于99%）处理后，尾气通过一根15m排气筒排放。

3）固废：生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理；木材加工过程产生的边角废料、除尘装置产生回收粉尘由固定厂家回收综合利用；废包装材料、砂光机产生废砂带外售至废品回收站综合利用；维持设备运转产生的废机油、废机油桶、废含油抹布委托鑫广绿环再生资源股份有限公司处置。

（5）污染物识别

根据现场访谈并结合环评报告，青岛万汇遮阳用品一厂主要产排污染物有COD（生活污水）、颗粒物。

另外设备日常运转、维护使用的少量机油产生石油烃类污染物。

综上，青岛万汇遮阳用品一厂污染物识别为：石油烃类。

3、青岛宏泰包装印刷有限公司

（1）企业规模、产能

青岛宏泰包装印刷有限公司位于平度市凤台街道办事处重庆路581号，厂区占地面积40554平方米，总建筑面积29003平方米，公司注册资本2000万元，现有员工100人，年产纸箱11000万平方米。

（2）原辅材料

卷筒纸70490t/a、淀粉1215t/a、架桥剂（多异氰酸酯）27t/a、水性油墨（VOCs含量约2%）33t/a、油墨（VOCs含量约20%）3.4t/a、白板纸675t/a。

（3）生产工艺

1)单层纸板生产工艺：原纸→单面瓦楞→分压机→切断→单层纸板；2)瓦楞纸板：原纸→预热→单面瓦楞→预热→粘合烘干→切断→分压→切纸→产品；3)普通纸箱：瓦楞纸板、单层纸板一印刷→模切一钉箱一成品；4)彩印纸箱：(白板纸→印刷→贴膜)/瓦楞纸板→粘合烘干→模切→钉箱→成品。

（4）产排污环节

1）废水：生活污水经化粪池处理后排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司。软化浓水和锅炉排污水为清净下水，接市政污水管网。印刷机清洗废水采用成套污水处理设备处理后回用，定期清理处理废液作为危废处理。

2）废气：锅炉废气经低氮燃烧技术+布袋除尘+SNCR处理装置处理+35m排气筒；印刷有机废气经光催化氧化+活性炭吸附处理+15m排气筒。

3）固废：生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理；边角废料、废包装材料、废RO膜、废过滤棉，收集后外售综合利用；废油墨桶、印刷机清洗废液、废活性炭、废UV灯管、废催化剂、废抹布委托有危险废物处理资质单位处理。

（5）污染物识别

根据现场访谈并结合环评报告，青岛宏泰包装印刷有限公司主要产排污染物有COD（生活污水、清净下水）、VOCs、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

原料中水性油墨、油墨成分中含VOCs，生产过程产生VOCs。

另外设备日常维护使用的少量机油产生石油烃类污染物。

综上，青岛宏泰包装印刷有限公司厂区污染物识别为：VOCs、石油烃类。

4、青岛旭辉磁电有限公司

（1）企业规模、产能

青岛旭辉磁电有限公司位于开发区上海路300号，占地面积1280平方米，建筑面积1280平方米，公司注册资本250万美元，现有员工100人，年产精冲模、精密型腔模、模具标准件96000件，微型马达1亿个。

（2）原辅材料

碳素工具钢36t/a、刀具300支/a、砂轮200片/a、淬火油0.25t/a、切削液0.3t/a、马达壳1亿个/a、转子1亿个/a、机油0.1t/a。

（3）生产工艺

1）精冲模、精密型腔模、模具标准件：原料→切割→铣床铣六面→铣床成型→淬火→回火→清洗→磨床粗磨→精磨→印刻检查→包装入库。2）微型马达：马达壳压入轴承→压入磁石/转子绕线→组装→加入塑料壳→检验→包装入库。

（4）产排污环节

1）废水：生活污水经化粪池处理后排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司。

2）废气：淬火炉、回火炉上方设集气罩，废气经收集，淬火油烟净化器处理后，通过1根高度为15米的排气筒排放。

3）固废：生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理；金属下脚料、废金属屑、油水分离器沉渣，收集后外售综合利用；废机油、废机油桶、废切削液、废切削液桶、淬火油烟净化器收集的废油委托有资质的危险废物处理单位处置。

（5）污染物识别

根据现场访谈并结合环评报告，青岛旭辉磁电有限公司主要产排污染物有COD（生活污水）、非甲烷总烃。

原料中机油、切削液、淬火油等生产过程产生石油烃类污染物。

另外设备日常维护使用的少量机油产生石油烃类污染物。

综上，青岛旭辉磁电有限公司厂区污染物识别为：VOCs、SVOCs、石油烃类。

5、青岛成友金属有限公司

（1）企业规模、产能

青岛成友金属有限公司位于平度市同和街道办事处工业聚集区同康东路，占地面积11502m2，建筑面积为5610m2，公司注册资本120万美元，现有员工75人，年产挂钩式平衡块5000万个和粘贴式平衡块4500万个。

（2）原辅材料

冷轧卷480t/a、铁棒360t/a、碳素钢带120t/a、胶带12t/a、GEOMET药剂4t/a、（含少量锌、铝）、回火剂0.4t/a。

（3）生产工艺

1）GEOMET2#表面处理工艺：GEOMET药剂→喷涂→固化(天然气)→冷却→成品；2）挂钩式平衡块生产工艺：(钢带→Clip冲压)/(冷拔条→Body切断)→热处理→回火→冷却→甩干→锻造(成型模具)→组立→抛丸→GEOMET处理(天然气、GEOMET液)→包装→挂钩式平衡块；3）粘贴式平衡块生产工艺：钢带→冲压→刻印、切断→抛丸→表面处理→粘贴组立(胶带)→检查→包装。

（4）产排污环节

1）废水：热处理冷却水与经隔油处理后的食堂废水一同，通过市政污水管网排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司处理。

2）废气：喷涂废气通过水帘处理后与固化废气、风冷废气、天然气燃烧废气一同，经“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置”处理，通过1根高度为15米的排气筒排放。食堂油烟经收集处理，通过高度不低于周围建筑物1.5米的专用排气筒排放。

3）固废：生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理；废包装材料、金属边角料收集后外售综合利用；药剂渣、废过滤棉、废活性炭、废液压油、GEOMET药剂废桶、废回火液、废含油抹布委托有资质的危险废物处理单位处置。厨余垃圾委托具备相应资格的收运、处置单位处置。

（5）污染物识别

根据现场访谈并结合环评报告，青岛成友金属有限公司主要产排污染物有COD（热处理冷却水、食堂废水）、VOCs、SO2、NOx、颗粒物、油烟。

原料中GEOMET药剂生产过程产生中间产物锌。

另外设备日常维护使用的少量机油产生石油烃类污染物。

综上，青岛旭辉磁电有限公司厂区污染物识别为：VOCs、锌、石油烃类。

6、青岛裕信汽车配件有限公司

（1）企业规模、产能

青岛裕信汽车配件有限公司位于平度市同和街道办事处平营路以东、同康东路以北，占地面积18155平方米，建筑面积13097.38平方米，公司注册资本1722万美元，现有员工260人，年加工9570套专用高强度紧固件。

（2）原辅材料

圆钢1100t/a、切削液5t/a、石墨乳2.8t/a、前轴、半轴1300t/a。

（3）生产工艺

原料→冲压→焊接→检验→包装→成品；原料→清洗→加热→成型→冷却→成品。

（4）产排污环节

1）废水：生活污水经旱厕处理，加土制成材料，定期清掏外运农用。生产废水经收集池收集后排入市政污水管网，最终进入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司处理。

2）废气：焊接烟尘经收集通过15米的排气筒排放；食堂油烟通过高度不低于周围建筑物1.5米的专用排气筒排放。

3）固废：生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理；金属下脚料收集后外售综合利用；废切削液、擦拭机器的含油棉纱委托有资质的危险废物处理单位处置。厨余垃圾委托具备相应资格的收运、处置单位处置。

（5）污染物识别

根据现场访谈并结合环评报告，青岛裕信汽车配件有限公司主要产排污染物有COD（生产废水）、颗粒物、油烟。

原料中切削液生产过程产生石油烃类污染物。

另外设备日常维护使用的少量机油产生石油烃类污染物。

综上，青岛裕信汽车配件有限公司厂区污染物识别为：石油烃类。

7、青岛昌轮变速器有限公司

（1）企业规模、产能

青岛昌轮变速器有限公司位于平度市同和街道办事处同圣路，占地面积16753m2，总建筑面积10405.53m2，公司注册资本250万美元，现有员工80人，年生产同步器齿环450万件、铜斜板150万件。

（2）原辅材料

铜管475t/a、研磨液（皂剂）0.12t/a、脱模剂（石墨油）1.5t/a、煤油4.5t/a、研磨石子1.2t/a、机油0.5t/a、碳条（环氧树脂体）150万根/a。

（3）生产工艺

1）同步器齿环：铜管→切割→外径加工→加热→锻压→去毛刺→旋削→研磨→烘干→螺纹或（喷砂→贴碳条→定型）→金属磨合→检查→包装入库；2）铜斜板：铜管→切割→加热→锻压→旋削→研磨→烘干→精加工（车削）→检查→包装入库。

（4）产排污环节

1）废水：生活污水经化粪池处理后排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司。

2）废气：喷砂粉尘经布袋除尘器处理后从15m高排气筒排放；工件加热及液化气燃烧废气采用低氮燃烧技术，工件加热烟尘与液化气燃烧废气经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后从15m高排气筒排放；贴碳条及定型有机废气于车间内无组织排放。

3）固废：生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理；金属下脚料、回收的喷砂粉尘、回收的烟尘和废包装材料收集后外售综合利用；废脱模剂桶、废含油抹布、废机油、污水处理设施和废机油桶委托有资质的危险废物处理单位处置。

（5）污染物识别

根据现场访谈并结合环评报告，青岛昌轮变速器有限公司主要产排污染物有COD（生活污水）、颗粒物、SO2、NOx、VOCs。

原料中脱模剂、煤油等生产过程产生石油烃类污染物。

另外设备日常维护使用的少量机油产生石油烃类污染物。

综上，青岛昌轮变速器有限公司厂区污染物识别为：VOCs、石油烃类。

小结：周边重点企业识别污染物主要为：VOCs、SVOCs、锌、石油烃类。因周边企业与项目地块距离较远，且现场调查、访谈未发现污染物释放和泄漏的痕迹，不存在潜在污染的可能性，对调查地块基本无影响。

## 2.5地块未来使用规划

根据《平度市生态商务区控制性详细规划》该地块规划为R2二类居住用地。平度市生态商务区规划见图2.5-1。

图2.5-1平度市生态商务区规划图

# 3项目地块污染识别

## 3.1污染识别内容

项目地块污染识别是土壤污染调查的第一阶段工作，目的是追踪项目地块的土地利用历史和生产历史，发现污染物释放和泄漏的痕迹，识别项目地块是否存在潜在污染的可能性，即在对现有资料及数据分析和项目地块实际勘察的基础上，对项目地块环境污染的可能性、及其污染的种类、可能的污染分布区域做出分析和判断，为项目地块评价第二阶段的采样布点工作提供依据。该阶段的工作内容主要包括：资料收集、文件审阅、相关人员访问、现场踏勘、项目地块环境污染分析和项目地块污染概念模型建立。

## 3.2资料收集与分析

### 3.2.1项目地块平面布置

本次调查地块位于青岛平度市同和街道办事处兰前村以西、工业南路以北、新台路以东、高尔夫路以南，地块面积22317m2（约合33.47亩）。各地块内原构（建）筑物信息如表3.2-1所示，青岛屹丰新型材料有限公司平面布置见图3.2-1。

表3.2-1地块构（建）筑物信息一览表

| 所属地块 | 构（建）筑物 | 位置 | 建筑面积（m2） | 地块使用变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原平度市公路事业发展中心地块 | 休息室 | 地块空地区西北角 | 35.36 | 砖混结构，平房，建于2012年，现未拆除，用于苗木护理员休息及堆放养护工具 |
| 原青岛屹丰新型材料有限公司地块 | 车间A | 地块北部 | 998 | 钢混结构，平房，建于2008年7月，2011年4月由青岛屹丰新型材料有限公司租赁并投入使用，车间主要用于生产新型复合材料，2018年11月停产，2020年拆除屋顶 |
|  | 仓库1 | 地块西侧 | 58.62 | 混合结构，平房，建于2008年7月，2011年4月由青岛屹丰新型材料有限公司租赁并投入使用，主要用于固体废物（废包装材料等）存放，2018年11月停产，2020年拆除屋顶 |
|  | 车间B | 地块西侧 | 926 | 钢混结构，平房，钢混结构，建于2008年7月，2011年4月由青岛屹丰新型材料有限公司租赁并投入使用，车间主要用于生产新型复合材料，2018年11月停产，2020年拆除屋顶 |
|  | 外租房 | 地块东侧 | 1853.16 | 混合结构，2层，建于2008年7月，2008年~2019年零散外租，主要用于住宅，2018年11月大部分住户外搬，现仍有1住户未搬迁，未拆除 |
|  | 车棚 | 地块中部 | 45.73 | 简易结构，平房，建于2018，主要用于车辆存放，2020年拆除 |
|  | 办公楼 | 地块中部 车棚东侧 | 365.13 | 混合结构，3层，建于2008年7月，2011年4月由青岛屹丰新型材料有限公司租赁并投入使用，主要用于日常办公，2018年11月停产，2020年已基本清空 |
|  | 厕所 | 地块南部 | 25.59 | 混合结构，平房，建于2008年7月，2011年4月由青岛屹丰新型材料有限公司租赁并投入使用，2018年11月停产，现维持原状 |
|  | 厨房 | 地块南部 厕所东侧 | 22.59 | 混合结构，平房，建于2008年7月，2011年4月由青岛屹丰新型材料有限公司租赁并投入使用，2018年11月停产，2020年已基本清空 |
|  | 信号塔 | 地块东侧 外租房西侧 | 20.51 | 混合结构，平房，简易结构，建于2014，由通信公司设置，仍运行 |
| 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块 | 车间C | 地块北部 | 1111.86 | 钢混结构，平房，建于2006年11月，2007年3月由青岛润华高科环保工程有限公司租赁并投入使用，车间主要用于生产环保仪器、设备、材料，2018年7月停产，2019年9月拆除 |
|  | 仓库2 | 地块西侧 | 82.44 | 混合结构，平房，建于2006年11月，2007年3月由青岛润华高科环保工程有限公司租赁并投入使用，主要用于固体废物（钢材下脚料等）存放，2018年7月停产，2019年9月拆除 |
|  | 车间D | 地块西侧 | 943.81 | 钢混结构，平房，建于2006年11月，2007年3月由青岛润华高科环保工程有限公司租赁并投入使用，车间主要用于生产环保仪器、设备、材料，2018年7月停产，2019年9月拆除 |
|  | 办公室 | 地块西侧 车间D南侧 | 449.64 | 混合结构，2层，建于2006年11月，2007年3月由青岛润华高科环保工程有限公司租赁并投入使用，主要用于日常办公，2018年7月停产，2019年9月拆除 |
|  | 泵房 | 地块西南侧 | 36.69 | 混合结构，平房，建于2013，2019年拆除 |
|  | 变电室 | 地块西南侧 泵房南侧 | 24.96 | 混合结构，平房，建于2013，2019年拆除 |
|  | 门卫室 | 地块南部 | 32.73 | 混合结构，平房，建于2013，2019年拆除 |
|  | 车棚 | 地块东南部 | 138.47 | 简易结构，平房，建于2013，2019年拆除 |

图3.2-1调查地块平面布置（根据访谈资料和地块清点现状图）

### 3.2.2生产工艺及原辅料分

#### 3.2.2.1原平度市公路事业发展中心地块

原平度市公路事业发展中心地块在2003年3月由同和办事处征用，以兑换平度市公路事业发展中心其它地块；2003年至2007年闲置，2007年平度市公路事业发展中心利用该土地种植苗木。2019年9月土地使用权人变更为平度市城市开发集团有限公司（通过政府征收获得该土地使用权）。此地块未进行生产活动，基本无污染物产生。根据现场踏勘、人员访谈，苗木种植过程使用的农药主要有（1）防治蚜虫病害：吡虫啉系列产品1500~2000倍液喷雾（烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留、残留期长达25天左右）；（2）防治猝倒病、立枯病：10%多菌灵消毒（棕色粉末，化学性质稳定、对人畜低毒，对鱼类毒性也低，安全间隔期15天）；75%百菌清粉剂600倍液（高效、广谱杀菌剂，在植物表面易粘着，耐雨水冲刷，残效期一般7-10天），以上农药属于易降解农药，残留时间短，对土壤环境影响小，不作为地块特征污染物进行分析检测。

#### 3.2.2.2原青岛屹丰新型材料有限公司地块

原青岛屹丰新型材料有限公司地块在2011年4月由青岛屹丰新型材料有限公司租赁，主要从事新型复合材料（SMC、BMC制品）生产，生产工艺及原辅料分析如下。

1、原项目背景

青岛屹丰新型材料有限公司是一家专业从事新型复合材料、SMC、BMC 模塑料及其制品生产加工的企业，该公司产品主要为建筑、装饰用新型板材，原料主要采用SMC、BMC成品料，正常年份年产建筑、装饰用新型板材约350t。项目工程总投资约50万元，厂区总占地面积约6000m2，总建筑面积约1100m2，主要包括生产车间（2间）、仓库间、办公楼等，其中固废暂存处（废渣、不合格品、废包装等）位于车间内部，划分单独区域堆放。公司员工20人（不设食宿），生活污水经化粪池处理后定期清运；无生产废水。厂区不设配电室，供电由平度电网供电，地下设施为化粪池。

此项目生产历史为2011年4月～2018年11月，现场访谈未发现其生产过程存在环境违法行为。

2、生产工艺分析

SMC、 BMC绝缘材料经分割、称重，放入成型机模具内(模具预先加热)，经成型机加压、成型后，取出产品，进行修边、去刺等修整，包装即为成品。项目利用专制SMC、BMC 压制成型机分别进行不同模具液压成型，主要产品为建筑、装饰用新型板材。液压系统采用高低泵组合，压力平稳。自动脱模、抽芯，基本实现自动化。此过程产生的污染物主要为：颗粒物、有机废气。生产工艺流程图为：

图3.2-2青岛屹丰新型材料有限公司生产工艺流程示意图

3、生产原辅料

经访谈收集资料并结合原环评资料，新型板材生产加工使用的原辅料有：SMC塑料（年用量约240t）、BMC塑料（年用量约130t）、硬脂酸锌（添加剂、（年用量约2t）），原料来源为国内采购。SMC是Sheet  molding  compound的缩写，片状聚酯膜塑料，即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子、电气等行业中。

BMC（DMC）材料是Bulk（Dough）  molding  compound的缩写，在国际上称之为块(散)状聚酯膜塑料（即团状模塑料），国内常称作不饱和聚酯团状模塑料。其主要原料由GF(短切玻璃纤维)、UP(不饱和树脂)、MID(填料)以及各种添加剂经充分混合而成的料团状预浸料。因BMC团状模塑料具有优良的电气性能，机械性能，耐热性，耐化学腐蚀性，又适应各种成型工艺，可满足各种产品对性能的要求。

硬脂酸锌可做为塑料制品的稳定剂、脱膜剂、润滑剂。白色黏结的细粉，有滑腻感，微具刺激性气味。不溶于水、醇和醚。能溶于苯和松节油等有机溶剂。贮存于阴凉、干燥通风处，远离火源。严密封口包装，防止受潮。贮存温度不能过高。

项目用水主要为生活用水，无生产用水。

因历史久远，无完善的环境管理记录且青岛屹丰新型材料有限公司相关生产资料除环评报告外，其他均已遗失，无法查询原辅料的实际用量情况。总体分析原辅料（SMC塑料、BMC塑料、硬脂酸锌）、生产工艺及成品（建筑、装饰用新型板材），原料成型工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、修整粉尘处理措施存在漏洞，污染的可能性较大。

4、污染排放情况

经访谈收集资料并结合原环评资料，青岛屹丰新型材料有限公司生产时期污染物的产排情况如下表所示。

表3.2-2青岛屹丰新型材料有限公司生产时期污染物产生排放情况（结合环评资料）

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 处理方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 255t/a | 化粪池处理后定期清运 | 255t/a |
| 废气 | 修整粉尘 | 0.3t/a | 未处理 | 3t/a |
|  | 有机废气 | 0.13t/a | 通过设备上方设置吸风罩收集废气，通过15m高排气筒排放（进收集、未处理） | 0.13t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 3t/a | 城市垃圾处理厂 | 0t/a |
|  | 废渣、不合格品 | 1t/a | 固定厂家回收 | 0t/a |
|  | 废包装 | 0.2t/a | 固定厂家回收 | 0t/a |

5、厂区平面布局

根据原环评资料，青岛屹丰新型材料有限公司生产时期厂区平面布局如下。

图3.2-3青岛屹丰新型材料有限公司厂区平面布局图

经访谈收集资料并结合原环评资料、现场设备遗留痕迹，青岛屹丰新型材料有限公司西侧生产车间有1条原料压制成型生产线，北侧车间为修整、包装车间，同时作为仓库使用。闲置厂房区现场为2排二层楼房，经访谈收集资料，此处由周边居民租赁商用或居住。

6、厂区污染物分析、识别

根据相似生产场地产排污分析结合环评报告，青岛屹丰新型材料有限公司生产时期重点关注区为西侧生产车间，因生产历史较久，谨慎起见，北侧生产车间也划为重点关注区。

主要产排污染物有COD（生活污水）、有机废气（VOCs、SVOCs）。

原料中SMC塑料、BMC塑料、硬脂酸锌受热分解中间产物分别为：VOCs、SVOCs、锌。

另外设备日常维护使用的少量机油产生石油烃类污染物。

综上，青岛屹丰新型材料有限公司厂区污染物识别为：VOCs、SVOCs、锌、石油烃类。

#### 3.2.2.3原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块

原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块在2002年6月至2005年10月为青岛新乐华工艺品有限公司所有，该公司主要生产经营草类工艺品、木质工艺品，2006年2月该地块由青岛新乐华工艺品有限公司转让于青岛鹏鑫气体制造有限公司，青岛鹏鑫气体制造有限公司仅使用该土地建设厂房，未进行生产活动。厂房建成后于2007年3月转租于青岛润华高科环保工程有限公司，主要从事废气污水处理工程设计、现场施工；环保仪器、设备、材料销售。生产工艺及原辅料分析如下。

一、青岛新乐华工艺品有限公司生产工艺及原辅料分析

1、原项目背景

青岛新乐华工艺品有限公司成立于2002年、2005年停业。是一家专业的家居编织制品生产厂家，产品主要有门帘、收纳筐、储物柜、购物篮、沙滩包等，主要原料为玉米皮、麦秆草、水草、竹木等环保材料。项目生产以家庭为单位，员工手工编织产品，无厂房车间、生产设备等。

2、生产工艺分析

选取材料（玉米皮、麦秆草、竹木等）裁切至统一宽度、厚度后，清水浸泡1~2天，取出晾干，按照经纬的编织方法制作，期间利用根数变化做出造型。注意有一个或者两个以上的转角，需要用结实的纬线。编织完成后进行修边、去刺等修整，包装即为成品。

3、污染排放情况

经访谈收集资料，青岛新乐华工艺品有限公司生产时期无污染物产生。

二、青岛润华高科环保工程有限公司生产工艺及原辅料分析

1、原项目背景

青岛润华高科环保工程有限公司创建于2007年03月，总投资约2000万元，主要从事废气污水处理工程设计、施工；环保仪器、设备、材料销售。其中废气污水处理工程现场施工是指根据厂家要求准备相关环保处理设备（部分精密零件可外购、组装），运至现场后安装。正常年份环保设备年产量约20套左右。项目占地面积6799m2，建筑面积2820 m2，利用青岛鹏鑫气体制造有限公司厂房进行生产（厂区建筑无改动），其中固废暂存处（下脚料、回收烟尘等）位于车间内部，划分单独区域堆放。厂区西南侧设配电室，由平度电网供电转入厂区配电室，地下设施为化粪池。公司员工15人（不设食宿），生活污水经化粪池处理后定期清运；无生产废水。

此项目生产历史为2007年～2018年，现场访谈未发现其生产过程存在环境违法行为。

2、生产工艺分析

（1）环保仪器、设备生产工艺：本项目主要是以钢板、方管为原材料，利用型材切割机将其切割为需要的尺寸，再通过手电钻在钢板、方管等支架的连接处进行钻孔，同时拧上螺丝固定，再用焊机将连接处焊接，最后用磨光机将焊接凹凸不平处打磨光滑，即制得支架或外壳。将外购的零部件根据工艺要求安装在支架上相应的位置，并通过螺丝固定，最后安装保护外壳，经检验合格后即得到产品。

环保仪器、设备生产工艺流程简图：

图3.2-4环保仪器、设备生产工艺流程图

3、生产原辅料

经访谈并结合类似项目环评资料，青岛润华高科环保工程有限公司使用的原辅料如下表所示。

表3.2-3青岛润华高科环保工程有限公司主要原辅材料判定表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 年用量（t/a） | 识别污染物 | 毒性分值 | 使用年限 | 渗漏可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 钢 | 10 | / | / | 11 | 无 |
| 2 | 方管 | 钢 | 10 | / | / | 11 | 无 |
| 3 | 螺丝 | 铁、钢 | 0.3 | / | / | 11 | 无 |
| 4 | 焊条 | 钢丝 | 0.2 | / | / | 11 | 无 |

4、污染排放情况

经访谈收集资料并结合类似项目环评资料，青岛润华高科环保工程有限公司生产时期污染物的产排情况如下表所示。

表3.2-4青岛润华高科环保工程有限公司生产时期污染物产生排放情况

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况t/a | 处理方式 | 排放情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 220 | 化粪池处理后定期清运 | 220 |
| 废气 | 打磨、焊接粉尘 | 0.017 | 经移动式焊烟净化器处理后无组织排放 | 0.03 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 2.25 | 环卫部门定期清理 | 0 |
|  | 钢板、方管机加工下脚料 | 0.3 | 固定厂家回收 | 0 |
|  | 焊条下脚料 | 0.001 | 固定厂家回收 | 0 |
|  | 焊烟净化器收尘 | 0.012 | 固定厂家回收 | 0 |

5、厂区平面布局

根据现场访谈并结合地块清点现状图，青岛润华高科环保工程有限公司生产时期厂区平面布局如下。

经访谈收集资料现场设备遗留痕迹，青岛润华高科环保工程有限公司北侧生产车间主要为机加工生产线（切割、钻孔、焊接、打磨等），西侧车间为组装、设备测试、包装车间，同时作为仓库使用。

6、厂区污染物分析、识别

根据相似生产场地产排污分析结合环评报告，青岛屹丰新型材料有限公司生产时期重点关注区为北侧生产车间，因生产历史较久，谨慎起见，西侧生产车间也划为重点关注区。

主要产排污染物有COD（生活污水）、废金属屑等。

原料中钢材、焊条生产中无中间产物。

另外设备日常维护使用的少量机油产生石油烃类污染物。

综上，青岛润华高科环保工程有限公司厂区污染物识别为：石油烃类。

## 3.3现场踏勘

### 3.3.1现场踏勘总述

通过现场踏勘，获取企业历史演变情况、主要堆存固废类型、企业车间情况、历史生产资料信息、污染排放资料、已有调查信息、水文地质条件、区域气象条件、区域环境敏感信息、未来土地利用规划等。

现场踏勘的目的，一是对收集到的资料核实其准确性，如生产车间、储存设施或区域、固废贮存或处置场等的分布等；二是获取通过文件资料无法得到的信息。主要针对地块内及周边区域的环境、敏感受体、构筑物及设施、现状及使用历史等进行现场勘查，观察、记录地块污染痕迹。现场踏勘的重点包括：

（1）项目地块可疑污染源；

（2）项目地块污染痕迹；

（3）危险物质和石油产品的使用与存储的踏勘；

（4）建（构）筑物调查；

（5）周边相邻区域的调查。

### 3.3.2项目地块踏勘情况

项目地块踏勘时间为2020年6月15日，本次踏勘主要包括地块及周边地块的用地现状与污染源、以及可能造成土壤与地下水污染的迹象，如槽罐及危废临时堆放的污染痕迹等。主要内容如表3.3-1所示。

表3.3-1项目地块现场踏勘记录表

| 踏勘内容 | 踏勘记录 |
| --- | --- |
| 项目地块现状 | 项目地块现状 | 原平度市公路事业发展中心地块：封闭地块，地块四周东南北西侧均有围墙，地块内部分为苗木种植区、空地区2部分，主要种植法桐和白蜡树；空地西侧建有1间35m2平房，供苗木护理员休息及堆放养护工具，剩余空地堆放钢材管道。 |
|  |  | 原青岛屹丰新型材料有限公司地块：封闭地块，地块四周东南北西侧均有围墙，厂区内部棚式构筑物均已拆除，办公楼现已清空，生产车间屋顶均已拆除，厂区地面有部分水泥硬化，未硬化部分为菜园，地块内有少量垃圾（建筑垃圾、生活垃圾）留存，厂区东侧外租房区仍有1住户未搬迁 |
|  |  | 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块：半封闭地块，地块东、西、北侧均有围墙，南侧无围墙，现场采用简易围栏阻挡外界干扰。厂区已拆除，无主体建筑，地面有部分硬化（原生产车间地面水泥硬化）；厂区东南侧果树地约994m2，主要种植桃树。 |
|  | 有毒有害物质储存情况 | 现场踏勘未发现有毒有害物质存放，原有的仓库现状已清空，未发现有洒落、遗留痕迹。 |
|  | 污水池或其他地表水体 | 项目地块内无地表水及污水池；无给排水及燃气管道，生活污水排入化粪池，化粪池定期清运，无生产废水 |
|  | 固废堆存情况 | 现场无一般工业固废及危险废物堆存。 |
|  | 异味 | 现场无恶臭、化学品味道及刺激性气味。 |
|  | 污染痕迹 | 土壤颜色、气味正常，未见污染痕迹。水泥地面正常，未见明显、大范围污染痕迹。 |
| 相邻地块现状 | 周边现状 | 调查地块西侧：原平度市公路事业发展中心地块西侧为新台路，隔路为青岛市雅芙食品有限公司，原青岛屹丰新型材料有限公司地块、原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块西侧为农田（张书峰所有）；南侧为工业南路，隔路为平度市凤台中学；东侧为空地，隔空地为平度市兰前村；北侧为高尔夫路，隔路为青岛何氏牛业有限公司。 |
|  | 生产状况 | 青岛市雅芙食品有限公司、青岛何氏牛业有限公司均正常生产、运营。 |
|  | 大气环境 | 周边环境质量较好，无恶臭、化学品味等。 |
|  | 污染痕迹 | 周边环境土壤颜色、气味正常，未见污染痕迹 |

本次踏勘项目地块内，未发现有明显污染痕迹。调查地块现状如图3.3-1所示。地块周边现状如图3.3-2所示。

| 原平度市公路事业发展中心地块苗木种植区现状 | 原平度市公路事业发展中心地块空地区现状 |
| --- | --- |
| 原青岛屹丰新型材料有限公司地块厂区现状 | 原青岛屹丰新型材料有限公司地块生产车间现状 |
| 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块厂区现状 | 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块生产车间现状 |

图3.3-1厂区现状图

| 厂区东侧空地 | 厂区南侧凤阳路 |
| --- | --- |
| 厂区东侧兰前村 | 厂区南侧平度市凤台中学 |
| 厂区北侧咸阳路 | 厂区西侧新台路 |
| 厂区北侧青岛何氏牛业有限公司 | 厂区西侧青岛市雅芙食品有限公司 |

图3.3-2项目地块周边现状图

### 3.3.3资料收集情况

本次调查收集的资料情况详见表3.3-2。

表3.3-2本次调查资料收集情况一览表

| 序号 | 资料信息 | 有/无 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目地块利用变迁资料 |
| 1.1 | 用来辨识项目地块及其临近区域的开发及活动状况的航片或卫星照片 | 有 | Googleearth，天地图 |
| 1.2 | 土地管理机构的土地登记资料 | 无 | / |
| 1.3 | 项目地块的土地利用及规划资料 | 有 | 青岛市规划局网站 |
| 1.4 | 其他有助于评价项目地块污染的历史资料平面布置图 | 有 | 青岛屹丰新型材料有限公司 |
| 1.5 | 项目地块变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程和生产污染的变化情况 | 有 | 现场访谈 |
| 2 | 项目地块环境资料 |
| 2.1 | 项目地块内土壤及地下水污染记录 | 无 | / |
| 2.2 | 项目地块内危险废物堆放、运输记录 | 无 | / |
| 2.3 | 项目地块与周边敏感目标的位置关系 | 有 | 现场踏勘，Googleearth |
| 3 | 项目地块相关记录 |
| 3.1 | 产品、原辅料和中间体清单、平面布置图、工艺流程介绍 | 有 | 现场访谈 |
| 3.2 | 地下管线图、化学品储存和使用清单、泄漏记录、地上和地下储罐清单 | 无 | / |
| 3.3 | 危险废物管理记录 | 无 | / |
| 3.4 | 环境监测数据 | 无 | / |
| 3.5 | 环境影响报告书或表 | 有 | 青岛屹丰新型材料有限公司 |
| 3.6 | 地质勘察报告 | 无 | / |
| 4 | 有政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料 |
| 4.1 | 环境质量公告 | 有 | 青岛市环保局网站 |
| 4.2 | 企业在政府部门相关环境备案或批复 | 有 | 青岛屹丰新型材料有限公司 |
| 4.3 | 生态和水源地保护区规划 | 无 | / |
| 5 | 项目地块所在区域的自然和社会经济信息 |
| 5.1 | 地理位置图、气象水文资料，当地基本统计信息 | 有 | 青岛政府网站 |
| 5.2 | 项目地块所在地社会信息 | 有 | 青岛政府网站 |
| 5.3 | 土地利用的历史和现状，相关国家和地方政策、法律法规 | 有 | 青岛政府网站 |
| 5.4 | 土地利用规划 | 有 | 青岛市规划局网站 |

### 3.3.4人员访谈情况

在前期调查过程中，访谈了李玉冰、刘永福、赵鹏等人，主要咨询了项目地块内原有企业在该地块的生产经营历史、厂区原辅材料和产品、有毒有害物质的储存和使用情况、地块内及周边各类槽罐的使用情况、厂区生产时是否产生危废及其处理情况以及厂区未来规划等问题。受访人员对上述问题做了详细解答。通过人员访谈，明确了项目地块及周边地块的用地历史和生产情况，确认了周边地块的生产历史、现状。经了解，项目地块及周边地块经营历史中无大量有毒有害物质的使用，相关企业运营过程中未发生过突发环境事件及生产安全事故。图3.3-3为访谈部分照片，图3.3-4为访谈记录表。

表3.3-3访谈人员资料表

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李玉冰 | 青岛屹丰新型材料有限公司地块拥有人 | 无 | 13606397676 |
| 刘永福 | 青岛屹丰新型材料有限公司 | 法人 | 13793257707 |
| 郭主任 | 平度市公路事业发展中心 | 主任 | 15753226098 |
| 万总 | 青岛恩达管业有限公司 | 总经理 | 13370872899 |
| 赵鹏 | 青岛鹏鑫气体制造有限公司 | 经理 | 13863912911 |

图3.3-3访谈照片

图3.3-4访谈记录表

## 3.4污染源与污染途径分析

### 3.4.1潜在污染源分析

#### 3.4.1.1地块内污染源

（1）青岛屹丰新型材料有限公司、青岛润华高科环保工程有限公司

由生产工艺分析及踏勘访谈，青岛屹丰新型材料有限公司、青岛润华高科环保工程有限公司主要疑似污染区为各厂区生产车间。潜在污染物为石油烃、VOCs、SVOCs、锌。

（2）调查地块中原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块中建有变电室，其生产历史起始于2007年（青岛润华高科环保工程有限公司），市场上含多氯联苯的变压器、电容器等电力设备均已淘汰，因此地块调查中多氯联苯不做为特征污染物，无需检测。

表3.4-1项目地块污染物判定表

| 地块名称 | 历史使用公司 | 重点关注区 | 识别污染物 | 检测指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块 | 平度市公路事业发展中心 | 无 | 无 | 无 | / |
|  | 青岛屹丰新型材料有限公司 | 生产车间 | VOCs、 SVOCs | VOCs、SVOCs | SMC塑料、BMC塑料具体成分未知，产生的有机废气中含VOCs、SVOCs成分未明，因此表1、表2中VOCs、SVOCs项目全部检测 |
|  |  |  | 石油烃 | 石油烃 |  |
|  |  |  | 锌 | 锌 |  |
|  | 青岛新乐华工艺品有限公司 | 无 | 无 | 无 | / |
|  | 青岛润华高科环保工程有限公司 | 生产车间 | 石油烃 | 石油烃 | / |

#### 3.4.1.2周边地块污染源

（1）青岛何氏牛业有限公司

青岛何氏牛业有限公司位于地块北侧，边界距地块约20m，根据踏勘访谈，青岛何氏牛业有限公司主要生产生鲜肉类（牛、羊、猪等），生产工艺较为简单，主要为分割、淋洗、切片、速冻、包装，生产过程污染物为生活污水、生产废水（设备清洗废水、肉类淋洗废水）、废边角料、废包装袋、生活垃圾等，无废气产生，无特征污染物。

（2）青岛市雅芙食品有限公司

青岛市雅芙食品有限公司位于地块西侧，边界距地块约30m，根据踏勘访谈，青岛市雅芙食品有限公司主要生产加工饮料（速溶豆粉和豆奶粉、即溶奶茶）；方便食品（复合麦片、五谷粗粮制品、核桃粉、黑芝麻糊）等。生产工艺主要为筛选、清洗、烘煎（电烘箱）、磨粉、筛粉、混批、分装、包装等。生产过程污染物为颗粒物、生活污水、生产废水（清洗废水、软化浓水）、废包装袋、生活垃圾等，无疑似污染物。

表3.4-2相邻地块污染物判定表

| 地块名称 | 识别污染物 |
| --- | --- |
| 青岛何氏牛业有限公司 | 无 |
| 青岛市雅芙食品有限公司 | 无 |

### 3.4.2潜在污染途径分析

本地块主要污染途径包括：原辅材料储存、运输、加工过程中的跑、冒、滴、漏，固体废物堆放过程的淋溶，雨水管线和污水处理设施的渗漏，大气污染物的干湿沉降等过程。该过程可能造成场地表层土壤的污染，然后通过污染物的纵向迁移污染深层土壤和地下水，进而通过沿地下水流向上发生横向迁移，造成周边地下水及深层土壤的污染。

污染识别汇总见表3.4-3。

表3.4-3重点关注污染物识别表

| 污染源 | 重点关注污染因子 |
| --- | --- |
| 地块内企业 | 锌、石油烃、VOCs、SVOCs |
| 相邻企业 | 无 |
| 周边企业 | 重金属、石油烃、VOCs、SVOCs |

## 3.5小结

（1）项目地块主要污染源包括场地各生产时期产生的污染物、原辅材料及中间品的堆放存储等。主要污染物可能有：锌、石油烃、VOCs、SVOCs。重点关注区为各生产车间。

（2）经现场访谈及勘察，相邻地块企业主要从事食品加工，生产过程中无特征污染物。调查地块西侧和北侧工业较多。周边产生污染的企业主要是食品加工、服装生产、机械加工、电子加工等类型企业。污染识别结果表明，周边其他企业排放的含金属颗粒物、有机废气等可能通过干湿沉降对调查地块表层土壤产生影响，特征污染物为重金属、石油烃、VOCs、SVOCs。

（3）第一阶段土壤污染状况调查总结

通过对原厂区生产历史、主要原辅材料利用、生产工艺、污染物排放和处理等资料的分析，并结合外围地块用地历史，初步确认该地块存在疑似污染，需要开展进一步的土壤环境初步调查，确定地块是否受到污染及主要的污染物类型。土壤检测因子为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险控制标准（试行）》（GB36600-2018） 表 1 中的 45 项，部分点位加测表 2表2中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃类指标和锌。

# 4项目地块初步调查

初步调查阶段现场采样采用判断布点的原则，其目的是在项目地块污染识别的基础上，选择潜在污染区域进行土壤布点采样，对污染区域、污染深度和污染物种类进行确认。按照相关技术规范、导则、标准等要求，结合本项目相关资料分析和现场踏勘对项目地块进行调查布点，在苗木种植区、空地区、化粪池、果树地、各生产车间内部布设检测点位。

## 4.1采样点设置

### 4.1.1布点依据

根据国家发布的《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》及本项目前期污染识别结果，确定本项目第二阶段土壤污染状况调查的采样布点方案。

### 4.1.2布点原则

土壤布点原则：为了确认项目地块土壤是否存在污染，本项目将充分利用前期的污染识别成果，在项目地块的疑似污染区进行布点。按照原地块的使用功能将其划分成不同小区，再根据各小区疑似污染的情况，确定本地块土壤采样点布点的位置和布点密度。

地下水布点原则：地下水监测井的布点应根据地块地下水流向、地下水位及与污染产生位置的相对关系，结合车间生产、三废治理与排放等实际情况进行设定。原则上，每个地块至少设置3个以上监测井，场界地下水上游设1个采样点，下游设2个采样点。

### 4.1.3布点方案

（1）土壤采样：按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）和《建设用地土壤环境调查评估技术指南》中布点密度的要求，采用分区与专业判断相结合的方法进行采样点的布设。在严格按照国家及地方相关技术导则要求的基础上，结合地块实际情况进行采样点的布设。

取样点位按照地块原有企业生产功能区类别及现场筛查结果进行设置，采用分区布点法，在地块内共布设8个监测点位：（1）原平度市公路事业发展中心地块内设置2个点位：苗木种植区（1个）、空地区（1个）；（2）原青岛屹丰新型材料有限公司地块设置3个点位：车间A（1个）、车间B（1个）、化粪池（1个、厂区南侧）；（3）原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块设置3个点位：车间C（1个）、车间D（1个）、果树地（1个、厂区东南区）；厂区外西侧农田区设置参照点（1个）。

本次调查取样方法为：0~0.5m取1个表层样，0.5m以下下层土壤样品根据土层分层情况进行判断布点，不同性质土层至少采集一个土壤样品，土壤采样间隔不超过2m。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上建议0~0.5m采集1个表层样品，0.5m以下采样间隔不超过2m，每类型土层至少1个样品，终孔至地下水、基岩、隔水层或速测无污染为止，并结合地质勘察资料确定采样深度，特殊情况提前终止或加大取样深度。各点位布设位置情况见表4.1-1。

图4.1-1土壤布点图

表4.1-1土壤布点信息表

| 点位 编号 | 坐标 | 高程 | 位置 | 布点依据及点位代表性 | 重点关注污染因子 | 土层 深度（m） | 土壤性状 | 实际采样深度 | 采样间隔 | 最大采样深度合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 119°57′16.92″E 36°44′9.50″N | 36.10 | 空地区 | 原平度市公路事业发展中心地块主要分为两大区域：苗木种植区、空地区，各布设1个代表性点位，由于苗木种植较密集，设备无法进入，仅在其边缘林木稀疏处取样 | pH | 0-1.5 | 黄灰色中壤土 | 0.5m | 表层 | 钻深4.5m处为基岩，现场表层样、柱状样速测均无污染，所以最大取样深度为4m |
|  |  |  |  |  |  | 1.5-3.5 | 黄棕色粉质黏土 | 2.0m | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5-4.5 | 黄色砂质粉质黏土 | 4.0m | 2 |  |
| S2 | 119°57′18.62″E 36°44′9.51″N | 36.02 | 苗木种植区 |  |  | 0-1.5 | 黄灰色中壤土 | 0.5m | 表层 | 因钻机设备无法进入，通过人工开钻取0.5m、1.5m土样，且现场土样速测无污染，所以最大取样深度为1.5m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5m | 1 |  |
| S3 | 119°57′20.89″E 36°44′8.80″N | 36.53 | 车间A内部 | 原青岛屹丰新型材料有限公司地块主要生产单位是青岛屹丰新型材料有限公司，从事新型复合材料（SMC、BMC制品）生产，厂区污染物重点识别区为北侧、西侧生产车间，车间内部设备痕迹处布设代表性点位 | pH、锌、石油烃、VOCs、SVOCs | 0.5-1 | 褐色回填土 | 0.5m | 表层 | 钻深4.5m处为基岩，现场表层样、柱状样速测均无污染，所以最大取样深度为4m |
|  |  |  |  |  |  | 1-2.5 | 黄棕色砂质黏土 | 2.0m | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5-4.5 | 黄色粉质黏土 | 4.0m | 2 |  |
| S4 | 119°57′19.96″E 36°44′7.68″N | 36.52 | 车间B内部 |  | pH、锌、石油烃、VOCs、SVOCs | 0.5-1 | 褐色回填土 | 0.5m | 表层 | 钻深4.5m处为基岩，现场表层样、柱状样速测均无污染，所以最大取样深度为4m |
|  |  |  |  |  |  | 1-2.5 | 黄棕色黏土 | 2.0m | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5-4.5 | 黄色粉质黏土 | 4.0m | 2 |  |
| S5 | 119°57′20.90″E 36°44′7.34″N | 36.32 | 化粪池处 | 化粪池处布设代表性点位 | pH | 0.5-1 | 黄棕色中壤土 | 0.5m | 表层 | 钻深4.5m处为基岩，现场表层样、柱状样速测均无污染，所以最大取样深度为4m |
|  |  |  |  |  |  | 1-4.0 | 黄色粉质黏土 | 2.0m | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.0-4.5 | 黄色风化层 | 4.0m | 2 |  |
| S6 | 119°57′20.66″E 36°44′6.07″N | 36.47 | 车间C内部 | 原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块主要生产企业是青岛润华高科环保工程有限公司，主要从事环保仪器、设备加工，厂区污染物重点识别区为北侧、西侧生产车间，车间内部设备痕迹处布设代表性点位 | pH、石油烃 | 0-1.5 | 褐色回填土 | 0.5m | 表层 | 钻深4.5m处为基岩，现场表层样、柱状样速测均无污染，所以最大取样深度为4m |
|  |  |  |  |  |  | 1.5-2.5 | 黄棕色粉质黏土 | 2.0m | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5-4.5 | 黄色风化层 | 4.0m | 2 |  |
| S7 | 119°57′20.25″E 36°44′4.71″N | 36.41 | 车间D内部 |  | pH、石油烃 | 0-1.5 | 褐色回填土 | 0.5m | 表层 | 钻深4.5m处为基岩，现场表层样、柱状样速测均无污染，所以最大取样深度为3.5m |
|  |  |  |  |  |  | 1.5-2.5 | 黄棕色粉质黏土 | 2.0m | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5-4.5 | 黄色风化层 | 3.5m | 1.5 |  |
| S8 | 119°57′21.75″E 36°44′4.85″N | 36.43 | 果树地 | 果树地处布设代表性点位 | pH | 0-1.5 | 黄灰色沙壤土 | 0.5m | 表层 | 取样点位于非生产区且现场表层样、柱状样速测均无污染，所以最大取样深度为2m |
|  |  |  |  |  |  | 1.5-3 | 黄棕色粉质黏土 | 2.0m | 1.5 |  |
| DS | 119°57′18.84″E 36°44′7.30″N | 35.88 | 对照点 | 厂区外，人为扰动较少处 | pH、锌、石油烃、VOCs、SVOCs | 0-1.5 | 黄灰色中壤土 | 0.5m | 表层 | 钻深4.5m处为基岩，现场表层样、柱状样速测均无污染，所以最大取样深度为4m |
|  |  |  |  |  |  | 1.5-3.5 | 黄色粉质黏土 | 2.0m | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5-4.5 | 黄色砂质粉质黏土 | 4.0m | 2 |  |

（2）地下水采样：本次钻探深度为1.50~4.50m，部分钻孔穿透第四系地层，且入风化层0.5m以上，未有地下水出露，勘探期间钻探过程未揭露地下水。故不对地下水进行评价。

### 4.1.4检测方案

#### 4.1.4.1样品分析指标

样品分析指标参照国家已发布的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）等标准中要求的必测项目进行确定。根据前期污染识别结果和相关技术标准或技术文件的要求，结合场地工艺布局及污染介质特征，确定此次现场调查评估的样品分析指标。

本项目所涉及的污染物分析检测以国家筛选值或相应标准对应的方法为准。

#### 4.1.4.2土壤检测指标

根据本场地污染识别结果，本场地的土壤样品分析指标包括重金属和无机类、挥发性有机污染物、半挥发性有机物、锌、石油烃类和土壤理化性质。检测指标包含pH、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1全部指标，表2中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃类指标，锌。

一、重金属和无机类：六价铬、铜、锌、铅、砷、汞、镍、镉；

二、挥发性有机污染物

（1）表1：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间&对-二甲苯、邻-二甲苯等27项指标；

（2）表2：一溴二氯甲烷、溴仿、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷等4项指标；

三、半挥发性有机物

（1）表1：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘等11项指标；

（2）表2：六氯环戊二烯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、2,4-二硝基酚、五氯酚、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、3,3’-二氯联苯胺等10项指标；

四、石油烃（C10~C40）；

五、土壤理化指标：pH。

样品检测因子的确定主要依靠污染识别，为了更好的调查地块是否存在污染，每个土壤样品都会检测《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1的45项和pH；点位S3、S4、DS加测锌、表2中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃；点位S6、S7加测石油烃，检测方法如表4.1-2所示。

表4.1-2土壤样品实验室检测方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 所用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | HJ 962-2018 土壤 pH的测定 电位法 | IE-001 PHS-3C台式pH计 | / |
| 砷 | GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | IE-035 RGF-6800原子荧光分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 镉 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | IE-036 AA6880岛津石墨炉火焰一体机 | 0.01mg/kg |
| 铬（六价） | HJ 687-2014 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | IE-036 AA6880岛津石墨炉火焰一体机 | 2mg/kg |
| 铜 | HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | IE-036 AA6880岛津石墨炉火焰一体机 | 1mg/kg |
| 铅 | HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | IE-036 AA6880岛津石墨炉火焰一体机 | 10mg/kg |
| 汞 | GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | IE-035 RGF-6800原子荧光分光光度计 | 0.002mg/kg |
| 镍 | HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | IE-036 AA6880岛津石墨炉火焰一体机 | 3mg/kg |
| 四氯化碳 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 65.0μg/kg |
| 氯仿 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 55.0μg/kg |
| 氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 50.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 65.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 50.0μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 65.0μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 70.0μg/kg |
| 二氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 75.0μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 55.0μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 四氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 70.0μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 65.0μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 三氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 50.0μg/kg |
| 苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 95.0μg/kg |
| 氯苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 75.0μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 75.0μg/kg |
| 乙苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 苯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 55.0μg/kg |
| 甲苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 65.0μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 邻二甲苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 60.0μg/kg |
| 硝基苯 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.05mg/kg |
| 2-氯酚 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.1mg/kg |
| 䓛 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.1mg/kg |
| 萘 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | 0.09mg/kg |
| 石油烃(C10-C40) | HJ 1021-2019 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 | IE-033 7820A安捷伦气相色谱仪 | 6mg/kg |
| 锌 | HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | IE-282 TAS-986原子吸收分光光度计 | 2mg/kg |
| 六氯环戊二烯 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.1μg/kg |
| 2,4-二硝基甲苯 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.2μg/kg |
| 2,4-二氯酚 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.07mg/kg |
| 2,4,6-三氯酚 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 2,4-二硝基酚 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 五氯酚 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.2mg/kg |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 邻苯二甲酸丁基苄酯 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.2mg/kg |
| 邻苯二甲酸二正辛酯 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.2mg/kg |
| 3,3’-二氯联苯胺 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | IE-281 8860+5977B安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 0.2mg/kg |
| 一溴二氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 55.0μg/kg |
| 溴仿 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 75.0μg/kg |
| 二溴氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 55.0μg/kg |
| 1,2-二溴乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | Trace1300/ISO7000气质联用仪 | 55.0μg/kg |

关于六价铬的分析监测，受委托监测单位（泰和阳明（青岛）检测有限公司）采用《固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）。其原因为：①《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中六价铬的测定标准：“土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取/原子吸收分光光度法”从2020年6月30日开始实施，本次调查土样检测日期为2020年06月20日~06月29日，在该标准发布实施之前，可以参照《固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）进行测定。②《固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）为泰和阳明（青岛）检测有限公司实验室认证方法。

## 4.2现场采样及质量保证

### 4.2.1采样与分析计划

样品的采集、保存、流转及注意事项，按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）。样品的检测方法优先选择《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中推荐方法和国家环境保护标准方法。

### 4.2.2质量控制与质量保证计划

土壤污染状况调查过程中的质量控制与质量保证均按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)和《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）等相关标准中的内容执行。主要的质量控制与质量保证工作如下：

（1）制定采样方案，明确采样点位、监测项目、频次，样品类型等信息；

（2）由掌握土壤采样技术规程的专业技术人员组成采样组，经过培训合格后上岗，至少两名人员进行采样，负责所有样品的采集、现场采样记录与包装；按规范要求进行采样，并添加保存剂。

（3）防止采样交叉污染

土壤采样过程中，为防止交叉污染，在两个钻孔之间钻探设备应该进行清洁，同一钻孔不同深度采样时也对钻探设备、取样装置进行清洗，与土壤接触的其他采样工具重复使用时也要清洗。现场采样设备和取样装置，采用刷子刷洗、然后净水冲洗的方法去除粘附较多的污染物。采样员使用的与土壤接触的防护工具，如手套等，均采用材质稳定的一次性防护工具。

土壤样品保存容器按标准要求进行清洗，干燥，确保无外来污染。

（4）现场质量控制

1）质量控制措施

精密度控制：土壤采样过程中，每批样品采集现场平行样，数量不少于10%；

实验室质控：每批样品至少保证添加不少于10%的准确度控制样品，质控方式为①使用标准物质或质控样品；②进行加标回收率的测定；

全程序空白：每批样品至少有1个全程序空白。全程序空白采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场，与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验，用于检查从样品采集到分析全过程是否受到污染。

运输空白：每批样品至少有1个全程序空白。运输空白采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场，现场不打开瓶盖，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验，用于检查运输过程中是否受到污染。

2）质量保证

重金属等检测项目的采集注意不能使用金属制品，VOCs的采集注意使用非扰动取样器，贝勒管，吹扫瓶等专用设备。

### 4.2.3采样前准备

（1）在采样前做好个人的防护工作，穿戴安全鞋，佩戴安全帽、口罩等。

（2）根据采样计划，准备采样计划单、土壤采样记录单、地下水采样记录单及采样布点图。

（3）准备相机、样品瓶、PE采样管、标签、签字笔、保温箱、蓝冰、橡胶手套、PE手套、丁腈手套、蒸馏水、水桶、木铲、聚四氟乙烯胶带等。

（4）确定采样设备和台数。

（5）进行明确的任务分工。

### 4.2.4现场工作与工作方法

（1）土孔钻探

土孔钻探按照钻机架设、开孔、钻进、取样、封孔、点位复测的流程进行，各环节技术要求如下：

根据钻探设备实际需要清理钻探作业面，架设钻机，设立警示牌或警戒线。

开孔直径为6cm，大于钻头直径，开孔深度超过钻具长度。每次钻进深度为100cm，岩芯平均采取率大于90%。

选择无浆液钻进，防止钻孔坍塌和上下层交叉污染；不同样品采集之间对钻头和钻杆进行清洗，清洗废水集中收集处置；土壤岩芯样品按照揭露顺序排放，记录土层信息。

钻孔结束后，使用全球定位系统（GPS）对钻孔的坐标进行复测，记录坐标和高程。

考虑到该厂区内存在水泥路面、车间内部混凝土浇筑地面等复杂情况，以及采样深度较大，为提高采样效率，本次土壤样品采集采用专业土壤取样设备SL400C型钻机进行柱状土壤采样。采集样品时用直推式钻头进行钻探，钻到风化岩为止，每种类型土层至少取一个样。钻探过程中使用光离子探测器（PID）和便携式XRF监测仪配合进行快速检测。现场钻探、快检照片见图4.2-1。

| 现场钻探 | 现场快检 |
| --- | --- |

图4.2-1现场钻探、快检照片

表4.2-1现场快检结果（部分，具体见附件）

| 样品名称 | XRF快速检测结果 | PID快速检测结果（ppm） |
| --- | --- | --- |
|  | AS | Cd | Cr | Cu | Pb | Hg | Ni | Zn |  |
| GB36600一类用地筛选 | 20 | 6520 | / | 2000 | 400 | 8 | 150 | / |  |
| S7-0.5 | 4.124 | 0.004 | 34.165 | 12.596 | 9.119 | 0.048 | 403.171 | 110.115 | 0.163 |
| S7-1.0 | 3.969 | ND | 42.61 | 13.429 | 9.324 | 0.054 | 365.64 | 100.761 | / |
| S7-1.5 | 3.51 | ND | 51.569 | 12.145 | 8.335 | 0.049 | 292.717 | 93.489 | / |
| S7-2.0 | 3.124 | 0.002 | 53.845 | 13.202 | 8.972 | 0.059 | 376.826 | 104.921 | 0.115 |
| S7-3.0 | 5.9 | 0.002. | 60.649 | 26.31 | 7.36 | 0.091 | 699.061 | 125.399 | / |
| S7-3.5 | 3.777 | ND | 62.125 | 15.2 | 8.228 | 0.066 | 373.18 | 101.71_ | 0.185 |
| S7-4.0 | 4.83 | 0.001 | 76.055 | 20.561 | 9.199 | 0.076 | 485.47 | 110.945 | / |

备注：ND标识样品检测浓度低于方法检出限。

根据本次现场快速检测的数据（具体完整版数据见附件9）分析可知，项目地块的铜、铅、砷、镍、汞、镉等重金属指标均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地筛选值；项目地块现场PID快速检测的数据浓度较相近，且处于较低水平。现场快速检测存在一定误差，仅将本次速测结果作为后期送样和检测指标选取的参考依据。

（2）土壤样品的采集与保存

本项目土壤样品采集时间为2020年6月20日至6月21日。

土壤样品的采集按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）和《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)、《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法》（HJ834-2017）的相关要求执行。

用于检测VOCs的土壤样品单独采集，不允许对样品进行均质化处理，也不得采集混合样。取土器将柱状的钻探岩芯取出后，先采集用于检测VOCs的土壤样品，具体流程和要求如下：用刮刀剔除约1cm~2cm表层土壤，在新的土壤切面处快速采集样品。针对检测VOCs的土壤样品，应用非扰动采样器采集不少于5g原状岩芯的土壤样品推入加有10mL甲醇保护剂的40mL棕色样品瓶内，推入时将样品瓶略微倾斜，防止将保护剂溅出；检测VOCs的土壤样品采集三份，一份用于检测，一份用于加标质控，一份留作备份。

用于SVOCs、pH、石油烃类指标的土壤样品，用采样铲将土壤转移至广口样品瓶内并装满填实。采样过程中剔除石块等杂质，保持采样瓶口螺纹清洁以防止密封不严。

用于测定重金属的土壤样品，土壤样品(1kg)，测量重金属的样品用木铲去除与金属采样器接触的部分土壤，再用其取样，采集后装入样品袋内（1kg），密封保存。

土壤装入样品瓶后，记录样品标签中样品编码、采样日期和采样人员等信息，字迹清晰可辨，标签粘贴牢固。现场采集的样品在进行包装前，对每个样品袋、样品瓶上的样品编号、采样日期、采样点位和采样深度等相关信息进行核对，同时确保样品的密封性和包装的完整性。现场样品清点无误后进行包装并放入样品箱中，严防样品损失、混淆和沾污。用于测试VOCs和SVOCs的样品采取低温保存运输方法，装入带有蓝冰的保温箱中，并及时更换冰袋，保持样品箱中温度不高于4℃，并尽快送至实验室进行分析测试。土壤采集现场平行样，平行样在土样同一位置采集，两者检测项目和检测方法完全一致，在采样记录单中标注平行样编号及对应的土壤样品编号。

样品数量：本项目设置土壤点位9个，共采集25个样品（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样）。

土壤样品的保存参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）相关规定进行，土壤样品保存方式见表4.2-2。采样照片见图4.2-2。

表4.2-2土壤样品保存方式

| 序号 | 检测项目 | 容器材质 | 保存温度 | 可保存时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 棕色玻璃瓶 | <4℃ | 10d | 采样瓶装满装实并密封 |
| 2 | 铜 |  |  | 180d | / |
| 3 | 镉 |  |  | 180d | / |
| 4 | 铅 |  |  | 180d | / |
| 5 | 镍 |  |  | 180d | / |
| 6 | 六价铬 |  |  | 1d | / |
| 7 | 砷 |  |  | 180d | / |
| 8 | 汞 |  |  | 28d | / |
| 9 | 锌 |  |  | 180d | / |
| 10 | 挥发性有机物 |  |  | 7d | 40mL棕色样品瓶（内装10mL甲醇） |
| 11 | 半挥发性有机物 |  |  | 10d | 采样瓶装满装实并密封 |
| 12 | 石油烃 |  |  | 10d | 采样瓶装满装实并密封 |
| 备注：（1）土壤样品的保存按照《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004要求进行。 （2）挥发性有机物的采集按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)要求进行。 |

| VOC土壤样品取样 | SVOC土壤样品取样 |
| --- | --- |
| 无机项土壤样品取样 | 土壤样品汇总 |

图4.2-2现场采样照片（具体见附件12）

（4）样品流转

1）现场采集的样品在放入保温箱前，应对每个样品瓶上的采样编号、采样日期、采样地点等相关信息进行核对，同时应确保样品的密封性和包装的完整性。

2）样品采集后，即日由专人将样品从现场送往实验室。到达实验室后，送、接样人员双方同时清点样品，即将样品逐件与样品登记表、样品标签和采样记录单进行核对，并在《样品交接记录表》（见附件）上签字确认。核对无误后，将样品分类、整理和包装后放于冷藏柜中。样品运输过程中均采用保温箱保存，保温箱内放置足量冰冻蓝冰，以保证样品对低温的要求，且严防样品的损失、混淆和沾污。土壤样品交接记录表示例见图4.2-3。

图4.2-3样品交接记录表

## 4.3样品的质量控制

本项目质量控制管理分现场采样和实验室分析的质量控制管理两部分。

### 4.3.1现场采样质量控制

现场采样时详细填写现场钻探的记录单，同时对土层深度、土壤质地、气味、地下水的颜色、气象条件等信息进行记录，以便为分析工作提供依据。为确保采集、运输、贮存过程中的样品质量，在现场采样过程中设定现场质量控制样品，包括现场平行样、空白样。在采样过程中，平行样的数量不应少于总样品数的10%。

土壤采样质量控制：为防止采样过程中的交叉污染。钻机采样过程中，在两个钻孔之间的钻探设备应进行清洁，同一点位不同深度采样时也应对钻探设备、取样装置进行清洗，与土壤接触的其他采样工具重复利用时也应清洗。为避免采样过程中不同点位、不同土层样品之间的污染，在每次钻进采样前，对钻杆、钻头、取样器具进行清洁。从钻头中采集的柱状样，按照次序放置在预先清理出来的指定区域。每完成一个样品收集后，对可重复利用的样品接触过的采样设备进行清洗，清洗水进行必要的收集，避免污染周边土样，对于一次性使用过的采样设备亦要收集后按照相关要求集中处置。主要设备清理方式如下：

设备上附着的土壤使用机械清理的方式进行去除；感官可见的油类残留物采用不含磷的洗涤剂进行清洗并最终采用去离子水冲洗。洗涤后，经自然风干使用。

现场使用的测试仪器使用前需进行校准。采集样品使用洁净的专用容器，样品瓶标签记录日期、样品编号等信息。对于土壤挥发性有机化合物，使用专用无扰动取样器采样，使用纯水作为保护剂，最小程度减少挥发性有机物损失。

样品采集完毕后，核对样品数量并填写样品流转单。采集样品完成后，第一时间转运到实验室。质量管理结构见表4.3-1。

表4.3-1土壤样品采集过程中质量管理结构

| 质量控制项目 | 内容与职责明细 |
| --- | --- |
| 现场质量控制 | 保证现场钻探、取样、样品保存过程满足项目实施方案等要求。对不规范的操作进行禁止并提出整改要求。 |
| 质量审核 | 项目组内部指定质量审核员，对于采样过程中各流程进行质量控制，严控采集样品的质量，本次项目中采样组组长为质量审核员 |
| 质量保证协调 | 质量保证员为检测公司内部的质量审核人员，负责监督执行现场钻探、取样、样品保存过程中的质量控制，并定期现场进行抽查，本次项目中质量保证员为检测公司技术负责人 |
| 技术顾问组 | 对项目中的质量控制问题提供技术支持，包括最新技术、方法；审核技术方案；对现场情况、结论和建议提出审核意见等； |

为评估样品采集、运输、贮存和数据分析等不同阶段的质量控制效果，本项目在现场采样过程中设置了质量控制样品，包括现场平行样和运输空白样等，以进行质量控制。

### 4.3.2样品流转过程质量控制

样品采样员和质量检查员负责样品装运前的核对，要求样品与采样记录单进行逐个核对，检查无误后分类装箱。如果核对结果发现异常，应及时查明原因，由质量检查员向组长进行报告并记录。

样品装运前，填写“样品交接单”，包括样品编号、样品数量、样品介质、样品保存方法和样品采样人等信息，样品交接单用防水袋保护，随样品箱一同送回实验室。样品装箱过程中，要用泡沫材料填充样品瓶和样品箱之间空隙。样品箱用密封胶带打包。

样品流转运输应保证样品完好并低温保存，采用适当的减震隔离措施，严防样品瓶的破损、混淆或沾污，在保存时限内运送至实验室。样品运输应设置运输空白样进行运输过程的质量控制，一个样品运送批次设置一个运输空白样品。

样品送达实验室后，样品室交接人员应立即检查样品箱是否有破损，按照样品交接单清点核实样品数量、样品瓶编号以及破损情况。若出现样品瓶缺少、破损或样品瓶标签无法辨识等重大问题，应记录重新采集该批次的样品。

上述工作完成后，样品交接人在纸版样品交接单上签字确认，并立即下发流转单将样品流转到各个实验室安排检测。

## 4.4质量控制数据统计分析

### 4.4.1样品保存与运输过程中的质量控制结果

本项目1天内采集的样品作为一个批次，土壤样品采集耗时2天，所采集土壤共分为2批次运回实验室，每批次设置1个全程序空白样品、1个运输空白样，共设置2个全程序空白样品、2个运输空白样品，全程序空白和运输空白检测结果见表4.4-1。

表4.4-1土壤中挥发性有机污染物全程序空白和运输空白检测结果表（部分，具体见附件：质控报告）

| 分析指标 | 单位 | 全程序空白 | 运输空白 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品编号 |
|  |  | F20061701020 | F20061701021 |
|  |  | 分包编号 |
|  |  | S029 | S030 |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND |

结论：挥发性有机物每批带空白试验样品，全程序空白数量2个、运输空白数量2个，空白检测结果均小于方法检出限，满足标准要求。

### 4.4.2实验室分析质量控制结果

#### 4.4.2.1现场平行样质量控制检测结果

本项目设置土壤点位9个，共采集25个样品（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样）。根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）相关要求，本项目采集了3个土壤现场密码平行样，占比12%。现场平行样检测结果部分见表4.4-2，具体见附件：质控报告。

表4.4-2土壤密码平行样品汇总（部分）

| 分析指标 |  | 密码平行样品结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 样品编号 | F20061701007 | F20061701008 | 相对偏差 % |
|  | 分包编号 | S007 | S008 |  |
|  | 单位 | 样品结果 | 样品结果 |  |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | / |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND | / |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | / |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | / |
| （对+间）二甲苯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | / |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | / |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | / |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | / |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | / |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | / |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | / |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | / |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | / |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | / |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | / |
| pH | 无量纲 | 6.68 | 6.90 | / |
| 砷 | mg/kg | 5.68 | 5.61 | 0.6 |
| 镉 | mg/kg | 0.09 | 0.09 | 0.0 |
| 六价铬 | mg/kg | ND | ND | / |
| 铜 | mg/kg | 17 | 18 | 2.9 |
| 铅 | mg/kg | 44 | 43 | 1.1 |
| 汞 | mg/kg | 0.130 | 0.132 | 0.8 |
| 镍 | mg/kg | 36 | 35 | 1.4 |

结论：土壤样品的密码平行比例大于10%，偏差均小于20%，精密度均符合要求。

#### 4.4.2.2实验室平行样质量控制检测结果

本项目共采集25个样品（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样），根据各检测方法要求设置实验室自平行，其中砷、镉、铜、铅、镍设置实验室平行样3个，占比12.1%，六价铬、汞设置实验室平行样4个，占比16%，锌、pH、石油烃、挥发性有机物设置实验室平行样2个，占比8%，半挥发性有机物设置实验室平行样1个，占比4%。部分见表4.4-3，具体见附件：质控报告。

表4.4-3土壤样品中石油烃污染物实验室平行样检测结果一览表（mg/kg）

| 分析指标 | 单位 | 平行样品结果 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品结果 | 平行样品结果 | 相对偏差 % | 含量范围（mg/kg） | 相对偏差（%） |
| 样品编号 | 金属项目：砷 |
| F20061701005 | mg/kg | 9.06 | 9.11 | 0.3 | ＜10 10~20 ＞20 | ≤20 ≤15 ≤10 |
| F20061701015 | mg/kg | 11.7 | 11.9 | 0.8 |  |  |
| F20061701025 | mg/kg | 15.4 | 14.9 | 1.7 |  |  |
| 样品编号 | 金属项目：镉 |
| F20061701005 | mg/kg | 0.09 | 0.09 | 0.0 | ＜0.1 0.1~0.4 ＞0.4 | ±35 ±30 ±25 |
| F20061701015 | mg/kg | 0.08 | 0.08 | 0.0 |  |  |
| F20061701025 | mg/kg | 0.09 | 0.08 | 5.9 |  |  |
| 样品编号 | 金属项目：铬（六价） |
| F20061701005 | mg/kg | ND | ND | / | / | ±20 |
| F20061701010 | mg/kg | ND | ND | / | / |  |
| F20061701019 | mg/kg | ND | ND | / | / |  |
| F20061701030 | mg/kg | ND | ND | / | / |  |
| 样品编号 | 金属项目：铜 |
| F20061701010 | mg/kg | 11 | 11 | 0.0 | ＜20 20~30 ＞30 | ±20 ±15 ±10 |
| F20061701019 | mg/kg | 29 | 29 | 0.0 |  |  |
| F20061701030 | mg/kg | 23 | 25 | 4.2 |  |  |
| 样品编号 | 金属项目：铅 |
| F20061701010 | mg/kg | 47 | 49 | 2.1 | ＜20 20~40 ＞40 | ±25 ±20 ±15 |
| F20061701019 | mg/kg | 27 | 25 | 3.8 |  |  |
| F20061701030 | mg/kg | 42 | 44 | 2.3 |  |  |
| 样品编号 | 金属项目：汞 |
| F20061701005 | mg/kg | 0.104 | 0.114 | 4.6 | ＜0.1 0.1~0.4 ＞0.4 | ±35 ±30 ±25 |
| F20061701015 | mg/kg | 0.117 | 0.107 | 4.5 |  |  |
| F20061701025 | mg/kg | 0.144 | 0.143 | 0.3 |  |  |
| F20061701030 | mg/kg | 0.105 | 0.100 | 2.4 |  |  |
| 样品编号 | 金属项目：镍 |
| F20061701010 | mg/kg | 22 | 21 | 2.3 | ＜20 20~40 ＞40 | ±20 ±15 ±10 |
| F20061701019 | mg/kg | 40 | 41 | 1.2 |  |  |
| F20061701030 | mg/kg | 41 | 43 | 2.4 |  |  |
| 样品编号 | 金属项目：锌 |
| F20061701019 | mg/kg | 54 | 53 | 0.9 | ＜50 50~90 ＞90 | ±20 ±15 ±10 |
| F20061701022 | mg/kg | 58 | 57 | 0.9 |  |  |
| 样品编号 | 无机项目：pH |
| F20061701001 | 无量纲 | 6.37 | 6.39 | / | / | ±0.3pH |
| F20061701022 | 无量纲 | 6.11 | 6.15 | / | / |  |

结论：土壤中重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃平行结果满足相对偏差标准要求。

#### 4.4.2.3准确度质量控制质控盲样检测结果

本项目共采集25个样品（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样），重金属检测过程中根据各检测方法要求设置质控盲样，汞、砷分别设置质控盲样6个，占比24%；锌设置质控盲样5个，占比20%；镍、铜分别设置质控盲样4个，占比16%；铅、镉、pH分别设置质控盲样3个，占比12%，见表4.4-4。

表4.4-4土壤中重金属参数准确度控制一览表(mg/kg)

| 分析指标 | 单位 | 质控样品结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 质控样编号 | 质控样理论值 | 实测值 |
| 砷 | mg/kg | BW20191120Z01 | 9.8±0.9 | 10.3 |
| 砷 | mg/kg | BW20191120Z01 | 9.8±0.9 | 10.4 |
| 砷 | mg/kg | BW20191120Z01 | 9.8±0.9 | 10.1 |
| 砷 | mg/kg | BW20191120Z01 | 9.8±0.9 | 10.1 |
| 砷 | mg/kg | BW20191120Z01 | 9.8±0.9 | 10.0 |
| 砷 | mg/kg | BW20191120Z01 | 9.8±0.9 | 10.4 |
| 镉 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.22 | 0.24 |
| 镉 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.22 | 0.24 |
| 镉 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.22 | 0.23 |
| 铜 | mg/kg | BW20191120Z01 | 17±1 | 18 |
| 铜 | mg/kg | BW20191120Z01 | 17±1 | 17 |
| 铜 | mg/kg | BW20191120Z01 | 17±1 | 18 |
| 铜 | mg/kg | BW20191120Z01 | 17±1 | 18 |
| 铅 | mg/kg | BW20191120Z01 | 21±5 | 25 |
| 铅 | mg/kg | BW20191120Z01 | 21±5 | 26 |
| 铅 | mg/kg | BW20191120Z01 | 21±5 | 26 |
| 汞 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.031±0.005 | 0.035 |
| 汞 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.031±0.005 | 0.032 |
| 汞 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.031±0.005 | 0.034 |
| 汞 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.031±0.005 | 0.035 |
| 汞 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.031±0.005 | 0.032 |
| 汞 | mg/kg | BW20191120Z01 | 0.031±0.005 | 0.035 |
| 镍 | mg/kg | BW20191120Z01 | 23±2 | 25 |
| 镍 | mg/kg | BW20191120Z01 | 23±2 | 25 |
| 镍 | mg/kg | BW20191120Z01 | 23±2 | 23 |
| 镍 | mg/kg | BW20191120Z01 | 23±2 | 23 |
| 锌 | mg/kg | BW20191120Z01 | 51±6 | 55 |
| 锌 | mg/kg | BW20191120Z01 | 51±6 | 56 |
| 锌 | mg/kg | BW20191120Z01 | 51±6 | 53 |
| 锌 | mg/kg | BW20191120Z01 | 51±6 | 54 |
| 锌 | mg/kg | BW20191120Z01 | 51±6 | 55 |
| pH | 无量纲 | BW20200326Z02 | 4.11±0.06 | 4.14 |
| pH | 无量纲 | BW20200326Z02 | 4.11±0.06 | 4.14 |
| pH | 无量纲 | BW20200326Z02 | 4.11±0.06 | 4.14 |

结论：土壤分析中质控样品严格按照标准规定每批样品（≤20）插入一对质控平行双样，质控样品比例在5%以上，所用标准物质均为有证且在有效期内。砷、镉、铜、铅、汞、镍、锌、pH 8个检测项目的质控措施是质控样，质控样的测定值均在范围内，全部合格。

#### 4.4.2.4准确度质量控制样品加标回收检测结果

本项目共采集25个样品（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样），设置六价铬样品加标5个，占比20%，；石油烃样品加标3个，占比12%，挥发性有机物样品加标2个，占比8%，半挥发性有机物样品加标1个，占比4%，结果部分见表4.4-5、表4.4-6，具体见附件：质控报告。

表4.4-5土壤六价铬加标汇总

| 分析指标 | 单位 | 加标样品结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品结果 | 加标样品结果 | 理论值 | 回收率% | 回收率控制范围% |
| 加标样品编号 | 铬（六价） |
| F20061701008 | μg | ND | 42.2 | 50.0 | 84.4 | 70~130 |
| F20061701013 | μg | ND | 41.7 | 50.0 | 83.4 | 70~130 |
| F20061701018 | μg | ND | 43.0 | 50.0 | 86.0 | 70~130 |
| F20061701023 | μg | ND | 41.9 | 50.0 | 83.8 | 70~130 |
| F20061701028 | μg | ND | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 70~130 |

表4.4-6土壤半挥发性有机物、石油烃加标样品汇总

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 样品 测定值 | 加标后 测定值 | 加标量 | 回收率（%） | 方法要求回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F20061701016 | 六氯环戊二烯 | μg | ND | 2.80 | 3.00 | 93.3 | 47~119 |
| F20061701016 | 2,4-二硝基甲苯 | μg | ND | 3.29 | 3.00 | 110 | 47~119 |
| F20061701016 | 2,4-二氯苯酚 | μg | ND | 3.34 | 3.00 | 111 | 47~119 |
| F20061701016 | 2,4,6-三氯苯酚 | μg | ND | 3.12 | 3.00 | 104 | 47~119 |
| F20061701016 | 2,4-二硝基苯酚 | μg | ND | 3.29 | 3.00 | 110 | 47~119 |
| F20061701016 | 五氯苯酚 | μg | ND | 2.99 | 3.00 | 110 | 47~119 |
| F20061701016 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | μg | ND | 2.91 | 3.00 | 97.0 | 47~119 |
| F20061701016 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | μg | ND | 3.16 | 3.00 | 105 | 47~119 |
| F20061701016 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | μg | ND | 2.89 | 3.00 | 96.3 | 47~119 |
| F20061701016 | 3,3’-二氯联苯胺 | μg | ND | 3.17 | 3.00 | 106 | 47~119 |
| F20061701002 | 石油烃（C10-C40） | mg | 0.298 | 0.563 | 0.248 | 107 | 60~140 |
| F20061701014 | 石油烃（C10-C40） | mg | 0.505 | 0.701 | 0.248 | 79.0 | 60~140 |
| F20061701023 | 石油烃（C10-C40） | mg | 0.533 | 1.15 | 0.775 | 79.6 | 60~140 |

表4.4-7土壤挥发性有机物加标样品汇总

| 样品编号 | 分包编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 加标浓度 | 加标样品回收率（%） | 回收率控制范围（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F20061701001 | S001 | 苯 | μg/kg | ND | 100 | 127 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 甲苯 | μg/kg | ND | 100 | 114 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 乙苯 | μg/kg | ND | 100 | 124 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 苯乙烯 | μg/kg | ND | 100 | 126 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 间，对-二甲苯 | μg/kg | ND | 200 | 112 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 邻-二甲苯 | μg/kg | ND | 100 | 111 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | 100 | 110 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 氯甲烷 | μg/kg | ND | 100 | 122 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | 100 | 63.5 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 二氯甲烷 | μg/kg | ND | 100 | 111 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | 100 | 67.6 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | 100 | 117 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | 100 | 109 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | 100 | 77.7 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 四氯化碳 | μg/kg | ND | 100 | 60.6 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | 100 | 129 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | 100 | 101 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | 100 | 85.8 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | 100 | 83.6 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | 100 | 80.6 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | 100 | 86.9 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | 100 | 83.3 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 氯乙烯 | μg/kg | ND | 100 | 111 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 氯苯 | μg/kg | ND | 100 | 99.0 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | 100 | 82.7 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | 100 | 124 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 三氯甲烷(氯仿) | μg/kg | ND | 100 | 112 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 2-氯苯酚 | mg/kg | ND | 0.50 | 54.4 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 䓛 | mg/kg | ND | 0.50 | 57.6 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 0.50 | 58.2 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 硝基苯 | mg/kg | ND | 0.50 | 87.8 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 0.50 | 50.2 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 0.50 | 62.4 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 0.50 | 60.6 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 0.50 | 54.0 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 苯胺 | mg/kg | ND | 0.50 | 55.8 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | 0.50 | 54.8 | 50~130 |
| F20061701001 | S001 | 萘 | mg/kg | ND | 0.50 | 51.6 | 50~130 |

结论：铬（六价）、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃检测项目的质控措施是加标回收。土壤中分析加标样品，所用标准物质均为有证且在有效期内，质控样品严格按照标准规定每批样品（≤20个），随机抽取10-20%进行加标回收，加标回收率均在标准要求范围内。

表4.4-8土壤样品目标替代物回收率汇总表（部分）

| 样品编号 | F20061701001 | F20061701002 | F20061701003 | F20061701004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包编号 | S001 | S002 | S003 | S004 |
| 项目名称 | 单位 | / |
| 二溴氟甲烷 | % | 86.3 | 86.3 | 85.6 | 93.3 |
| 甲苯-D8 | % | 103 | 124 | 123 | 129 |
| 4-溴氟苯 | % | 89.0 | 89.8 | 94.2 | 102 |
| 4,4’-三联苯-d14 | % | 79.4 | 84.4 | 59.2 | 87.1 |
| 样品编号 | F20061701005 | F20061701006 | F20061701007 | F20061701008 |
| 分包编号 | S005 | S006 | S007 | S008 |
| 项目名称 | 单位 | / |
| 二溴氟甲烷 | % | 87.7 | 83.1 | 83.8 | 85.2 |
| 甲苯-D8 | % | 122 | 127 | 124 | 113 |
| 4-溴氟苯 | % | 104 | 118 | 96.3 | 98.6 |
| 4,4’-三联苯-d14 | % | 79.2 | 69.4 | 71.3 | 51.2 |
| 样品编号 | F20061701009 | F20061701010 | F20061701011 | F20061701012 |
| 分包编号 | S009 | S010 | S011 | S012 |
| 项目名称 | 单位 | / |
| 二溴氟甲烷 | % | 102 | 87.7 | 98.9 | 108 |
| 甲苯-D8 | % | 113 | 110 | 111 | 126 |
| 4-溴氟苯 | % | 94.4 | 102 | 116 | 103 |
| 4,4’-三联苯-d14 | % | 61.8 | 53.0 | 66.1 | 63.2 |
| 样品编号 | F20061701013 | F20061701014 | F20061701015 | F20061701016 |
| 分包编号 | S013 | S014 | S015 | S016 |
| 项目名称 | 单位 | / |
| 二溴氟甲烷 | % | 92.9 | 72.8 | 86.5 | 90.7 |
| 甲苯-D8 | % | 108 | 119 | 114 | 110 |
| 4-溴氟苯 | % | 114 | 126 | 106 | 126 |
| 4,4’-三联苯-d14 | % | 51.3 | 79.2 | 56.2 | 55.3 |
| 样品编号 | F20061701017 | F20061701018 | F20061701019 | F20061701022 |
| 分包编号 | S017 | S018 | S019 | S020 |
| 项目名称 | 单位 | / |
| 二溴氟甲烷 | % | 100 | 94.4 | 86.2 | 96.9 |
| 甲苯-D8 | % | 105 | 117 | 113 | 102 |
| 4-溴氟苯 | % | 121 | 122 | 121 | 99.2 |
| 4,4’-三联苯-d14 | % | 66.5 | 65.6 | 71.4 | 56.4 |
| 样品编号 | F20061701023 | F20061701024 | F20061701025 | F20061701026 |
| 分包编号 | S021 | S022 | S023 | S024 |
| 项目名称 | 单位 | / |
| 二溴氟甲烷 | % | 77.9 | 90.6 | 81.5 | 83.1 |
| 甲苯-D8 | % | 123 | 126 | 98.4 | 110 |
| 4-溴氟苯 | % | 103 | 103 | 127 | 104 |
| 4,4’-三联苯-d14 | % | 59.7 | 86.9 | 93.6 | 83.1 |
| 样品编号 | F20061701027 | F20061701028 | F20061701029 | F20061701030 |
| 分包编号 | S025 | S026 | S027 | S028 |
| 项目名称 | 单位 | / |
| 二溴氟甲烷 | % | 81.7 | 89.7 | 83.9 | 74.6 |
| 甲苯-D8 | % | 114 | 99.2 | 108 | 96.3 |
| 4-溴氟苯 | % | 98.4 | 116 | 103 | 103 |
| 4,4’-三联苯-d14 | % | 50.0 | 51.3 | 64.1 | 54.5 |
| 样品编号 | F20061701020 | F20061701021 | F20061701031 | F20061701032 |
| 分包编号 | S029 | S030 | S031 | S032 |
| 项目名称 | 单位 | / |
| 二溴氟甲烷 | % | 73.8 | 89.1 | 80.9 | 87.9 |
| 甲苯-D8 | % | 111 | 111 | 124 | 109 |
| 4-溴氟苯 | % | 79.5 | 89.2 | 120 | 120 |

结论：土壤中挥发性有机物、半挥发性有机物目标替代物回收率结果满足标准要求。

### 4.4.3小结

挥发性有机物每批带空白试验样品，全程序空白数量2个、运输空白数量2个，空白检测结果均小于方法检出限，满足标准要求。土壤质控样品检测结果均符合《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004)中对土壤数据准确度及精密度的要求，本次调查土壤质控符合规范，检测结果基本准确可信。

# 5.检测结果分析

## 5.1土壤污染状况调查筛选值的确定

项目地块未来规划为居住用地，执行居住用地相关标准，本次调查采用2018年颁布的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。金属锌在GB36600-2018没有规定筛选值，通过查阅资料，在北京市的《场地土壤环境风险评价筛选值（DB11/T811-2011）》、深圳市的《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T67-2020）和重庆市的《场地土壤环境风险评估筛选值（DB50/T723-2016）》中规定有锌的筛选值，分别为3500mg/kg、10000mg/kg和2000mg/kg，所以本次调查采用2000mg/kg作为筛选值。

## 5.2土壤检测数据分析

该地块内共布设9个土壤点位，1个地块外对照点位，共采集土壤样品25份（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样），分析污染物62项指标（包含pH），检出污染物9项指标（包含pH），本次土壤检测结果详见表5.2-1所示。

表5.2-1初步调查土壤样品检出结果表（检出指标）

| 样品信息 | 检出指标 |
| --- | --- |
| 取样点位 | 取样深度（m) | pH | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 石油烃(C10-C40) | 锌 |
| S1 | -0.5 | 6.07 | 15.2 | 0.08 | ND | 23 | 63 | 0.144 | 31 | / | / |
|  | -2 | 6.82 | 10.3 | 0.03 | ND | 34 | 35 | 0.105 | 58 | / | / |
|  | -4 | 6.68 | 7.72 | 0.03 | ND | 16 | 39 | 0.092 | 24 | / | / |
| S2 | -0.5 | 6.6 | 9.21 | 0.07 | ND | 29 | 57 | 0.208 | 30 | / | / |
|  | -1.5 | 6.89 | 7.89 | 0.05 | ND | 24 | 43 | 0.102 | 42 | / | / |
| S3 | -0.5 | 7.49 | 14.7 | 0.1 | ND | 22 | 25 | 0.143 | 37 | 74 | 46 |
|  | -2 | 6.87 | 11.8 | 0.05 | ND | 24 | 33 | 0.124 | 56 | 53 | 49 |
|  | -4 | 6.84 | 11.4 | 0.05 | ND | 27 | 30 | 0.103 | 40 | 37 | 51 |
| S4 | -0.5 | 6.68 | 16.5 | 0.03 | ND | 25 | 22 | 0.128 | 45 | 64 | 45 |
|  | -2 | 6.68 | 15 | 0.04 | ND | 22 | 33 | 0.12 | 43 | 56 | 51 |
|  | -4 | 6.49 | 11.8 | 0.08 | ND | 24 | 45 | 0.112 | 42 | 53 | 52 |
| S5 | -0.5 | 6.61 | 19.6 | 0.06 | ND | 11 | 48 | 0.115 | 22 | / | / |
|  | -2 | 6.62 | 13.2 | 0.11 | ND | 24 | 74 | 0.122 | 63 | / | / |
|  | -4 | 6.84 | 9.05 | 0.08 | ND | 29 | 90 | 0.092 | 51 | / | / |
| S6 | -0.5 | 6.6 | 18.7 | 0.06 | ND | 10 | 36 | 0.161 | 39 | 54 | / |
|  | -2 | 6.5 | 9.08 | 0.09 | ND | 14 | 47 | 0.109 | 41 | 62 | / |
|  | -4 | 6.58 | 7.83 | 0.11 | ND | 21 | 68 | 0.18 | 57 | 58 | / |
| S7 | -0.5 | 6.37 | 12.4 | 0.07 | ND | 15 | 36 | 0.344 | 44 | 36 | / |
|  | -2 | 6.54 | 13 | 0.07 | ND | 14 | 30 | 0.172 | 47 | 32 | / |
|  | -3.5 | 6.69 | 11.9 | 0.07 | ND | 12 | 39 | 0.101 | 44 | 27 | / |
| S8 | -0.5 | 6.68 | 5.68 | 0.09 | ND | 17 | 44 | 0.13 | 36 | / | / |
|  | -2 | 6.88 | 5.32 | 0.07 | ND | 15 | 44 | 0.131 | 42 | / | / |
| DS | -0.5 | 6.11 | 15.8 | 0.03 | ND | 21 | 55 | 0.119 | 31 | 57 | 58 |
|  | -2 | 5.85 | 13.6 | 0.06 | ND | 26 | 59 | 0.094 | 43 | 57 | 119 |
|  | -4 | 5.85 | 12.5 | 0.07 | ND | 36 | 40 | 0.088 | 60 | 47 | 67 |

### 5.2.1 pH

本次初步调查检测土壤pH样品25个（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样）。

土壤样品pH值范围为5.85~7.49，背景点DS的pH值为5.85~6.11。pH值6~8范围内为正常波动，pH值小于6的样品2个（DS-2m、DS-4m），占总检测样品数的8%；pH值大于8的样品数有0个。DS处可能受化肥、农药影响，土壤呈酸性。

土壤样品pH分布范围如下图所示。

图5.2-1  pH在土壤各层检出数值分布散点图

### 5.2.2重金属

重金属检出结果统计见表5.2-2。

表5.2-2土壤重金属污染物含量检测情况表

| 检测项目 | 检出限（mg/kg） | 检出样品个数 | 检出率 | 最高含量（mg/kg） | 最小含量（mg/kg） | 一类筛选值（mg/kg） | 超标样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 0.01 | 25 | 100% | 19.6 | 5.32 | 20 | 0 |
| 镉 | 0.01 | 25 | 100% | 0.11 | 0.03 | 20 | 0 |
| 铬（六价） | 2 | 0 | 0 | / | / | 3.0 | 0 |
| 铜 | 1 | 25 | 100% | 36 | 10 | 2000 | 0 |
| 铅 | 10 | 25 | 100% | 90 | 22 | 400 | 0 |
| 汞 | 0.002 | 25 | 100% | 0.344 | 0.088 | 8 | 0 |
| 镍 | 3 | 25 | 100% | 63 | 22 | 150 | 0 |
| 锌 | 1 | 9 | 100% | 119 | 45 | / | 0 |

- 砷

图5.2-2砷在土壤各层分布散点图

砷检出率为100%，含量范围为5.32~19.6mg/kg，最大含量在S5点0.5米处，低于GB36600-2018中对应的第一类用地筛选值20mg/kg。

- 镉

图5.2-3镉在土壤各层分布散点图

镉检出率为100%，含量范围为0.03~0.11mg/kg，最大含量在S5点2米处、S6点4米处，低于GB36600-2018中对应的第一类用地筛选值20mg/kg。

- 铜

图5.2-4铜在土壤各层分布散点图

铜检出率为100%，含量范围为10~36mg/kg，最大含量在DS对照点点4米处，低于GB36600-2018中对应的第一类用地筛选值2000mg/kg。

- 铅

图5.2-5铅在土壤各层分布散点图

铅检出率为100%，含量范围为22~90mg/kg，最大含量在S5点4米处，低于GB36600-2018中对应的第一类用地筛选值400mg/kg。

- 汞

图5.2-6汞在土壤各层分布散点图

汞检出率为100%，含量范围为0.088~0.344mg/kg，最大含量在S7点0.5米处，低于GB36600-2018中对应的第一类用地筛选值8mg/kg。

- 镍

图5.2-7镍在土壤各层分布散点图

镍检出率为100%，含量范围为22~63mg/kg，最大含量在S5点2米处，低于GB36600-2018中对应的第一类用地筛选值150mg/kg。

- 锌

图5.2-8锌在土壤各层分布散点图

锌检出率为100%，含量范围为45~119mg/kg，最大含量在DS点2米处，低于重庆市的《场地土壤环境风险评估筛选值》（DB50/T723-2016）中锌的居住用地筛选值2000mg/kg。

### 5.2.3挥发性有机物

挥发性有机物均未检出，结果统计见表5.2-4。

表5.2-4土壤挥发性有机污染物含量情况表

| 检测项目 | 检出限（μg/kg） | 检出样品个数 | 检出率 | 最高含量（μg/kg） | 最小含量（μg/kg） | 一类筛选值（mg/kg） | 超标样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四氯化碳 | 65.0 | 0 | 0 | / | / | 0.9 | 0 |
| 氯仿 | 55.0 | 0 | 0 | / | / | 0.3 | 0 |
| 氯甲烷 | 50.0 | 0 | 0 | / | / | 12 | 0 |
| 1,1-二氯乙烷 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 3 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷 | 65.0 | 0 | 0 | / | / | 0.52 | 0 |
| 1,1-二氯乙烯 | 50.0 | 0 | 0 | / | / | 12 | 0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 65.0 | 0 | 0 | / | / | 66 | 0 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 70.0 | 0 | 0 | / | / | 10 | 0 |
| 二氯甲烷 | 75.0 | 0 | 0 | / | / | 94 | 0 |
| 1,2-二氯丙烷 | 55.0 | 0 | 0 | / | / | 1 | 0 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 2.6 | 0 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 1.6 | 0 |
| 四氯乙烯 | 70.0 | 0 | 0 | / | / | 11 | 0 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 65.0 | 0 | 0 | / | / | 701 | 0 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 0.6 | 0 |
| 三氯乙烯 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 0.7 | 0 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 0.05 | 0 |
| 氯乙烯 | 50.0 | 0 | 0 | / | / | 0.12 | 0 |
| 苯 | 95.0 | 0 | 0 | / | / | 1 | 0 |
| 氯苯 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 68 | 0 |
| 1,2-二氯苯 | 75.0 | 0 | 0 | / | / | 560 | 0 |
| 1,4-二氯苯 | 75.0 | 0 | 0 | / | / | 5.6 | 0 |
| 乙苯 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 7.2 | 0 |
| 苯乙烯 | 55.0 | 0 | 0 | / | / | 1290 | 0 |
| 甲苯 | 65.0 | 0 | 0 | / | / | 1200 | 0 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 163 | 0 |
| 邻二甲苯 | 60.0 | 0 | 0 | / | / | 222 | 0 |
| 一溴二氯甲烷 | 55.0 | 0 | 0 | / | / | 0.29 | 0 |
| 溴仿 | 75.0 | 0 | 0 | / | / | 32 | 0 |
| 二溴氯甲烷 | 55.0 | 0 | 0 | / | / | 9.3 | 0 |
| 1,2-二溴乙烷 | 55.0 | 0 | 0 | / | / | 0.07 | 0 |

项目各点位样品均未检出挥发性有机物。

### 5.2.4半挥发性有机物

半挥发性有机物检测结果见表5.2-5。

表5.2-5土壤半挥发性有机污染物含量检测情况表

| 检测项目 | 检出限（mg/kg） | 检出样品个数 | 检出率 | 最高含量（mg/kg） | 最小含量（mg/kg） | 一类筛选值（mg/kg） | 超标样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝基苯 | 0.09 | 0 | 0 | / | / | 34 | 0 |
| 苯胺 | 0.05 | 0 | 0 | / | / | 92 | 0 |
| 2-氯酚 | 0.06 | 0 | 0 | / | / | 250 | 0 |
| 苯并（a）蒽 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 5.5 | 0 |
| 苯并（a）芘 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 0.55 | 0 |
| 苯并（b）荧蒽 | 0.2 | 0 | 0 | / | / | 5.5 | 0 |
| 苯并（k）荧蒽 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 55 | 0 |
| 䓛 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 490 | 0 |
| 二苯并（a,h）蒽 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 0.55 | 0 |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 5.5 | 0 |
| 萘 | 0.09 | 0 | 0 | / | / | 25 | 0 |
| 六氯环戊二烯 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 1.1 | 0 |
| 2,4-二硝基甲苯 | 0.2 | 0 | 0 | / | / | 1.8 | 0 |
| 2,4-二氯酚 | 0.07 | 0 | 0 | / | / | 117 | 0 |
| 2,4,6-三氯酚 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 39 | 0 |
| 2,4-二硝基酚 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 78 | 0 |
| 五氯酚 | 0.2 | 0 | 0 | / | / | 1.1 | 0 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 0.1 | 0 | 0 | / | / | 42 | 0 |
| 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 0.2 | 0 | 0 | / | / | 312 | 0 |
| 邻苯二甲酸二正辛酯 | 0.2 | 0 | 0 | / | / | 390 | 0 |
| 3,3’-二氯联苯胺 | 0.2 | 0 | 0 | / | / | 1.3 | 0 |

项目各点位样品均未检出半挥发性有机物。

### 5.2.5土壤中其他污染物含量统计

表5.2-6其他污染物检出含量情况表

| 检测项目 | 检出限（mg/kg） | 检出样品个数 | 检出率 | 最高含量（mg/kg） | 最小含量（mg/kg） | 一类筛选值（mg/kg） | 超标样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油烃 | 6 | 15 | 100% | 74 | 27 | 826 | 0 |

石油烃检出率为100%，检出含量均为27~74 mg/kg，最大含量位于S3点表层0.5米处，低于GB36600-2018中对应的第一类用地筛选值826；石油烃检出位置以表层居多，但是含量较低，最高含量处S3取样点附近为生产车间A，分析来源为设备保养、维修使用机油残留影响土壤。

## 5.3小结

（1）土壤样品采样与结果分析

测结果表明，调查地块25个土壤样品中重金属六价铬均未检出，重金属砷、镉、铜、铅、汞、镍的浓度均低于GB 36600-2018 表 1 中各种金属的第一类用地筛选值，31项挥发性有机物和21项半挥发性有机物均未检出。石油烃（C10-C40）检出率为100%，检出含量均为27~74 mg/kg，低于GB 36600-2018 表2 中石油烃相应的第一类用地筛选值。土壤样品中锌的浓度低于重庆市的《场地土壤环境风险评估筛选值（DB50/T723-2016）》中规定有锌的筛选值。

（2）不确定性分析

本报告是基于有限的资料、数据、工作范围、工作时间、费用以及目前可获得的调查事实而作出的专业判断。报告结论是基于现场测试点和取样位置得出的，除此之外，在地块其它位置处不一定能得到完全一致的结果。虽然我单位在项目实施中尽可能地选择能代表地块特征的点位进行取样，但是由于地块地下条件和污染状况在每个测试点或未测试点不会完全一致，这可能会影响监测结果的代表性，增加调查结论的不确定性。

# 6.初步调查结论和建议

## 6.1初步调查结论

原青岛鹏鑫气体制造有限公司、青岛屹丰新型材料有限公司、平度市公路事业发展中心地块（目标调查地块）位于青岛平度市同和街道办事处兰前村以西、工业南路以北、新台路以东、高尔夫路以南，地块面积22317m2（约合33.47亩）。拟规划建设为居住用地。项目调查地块由三部分组成：北部为原平度市公路事业发展中心地块，中部为原青岛屹丰新型材料有限公司地块、南部为原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块。调查地块西侧：原平度市公路事业发展中心地块西侧为新台路，隔路为青岛市雅芙食品有限公司，原青岛屹丰新型材料有限公司地块、原青岛鹏鑫气体制造有限公司地块西侧为农田（张书峰所有）；南侧为工业南路，隔路为平度市凤台中学；东侧为空地，隔空地为平度市兰前村；北侧为高尔夫路，隔路为青岛何氏牛业有限公司。

根据生产场地产排污分析并结合人员访谈、现场踏勘，本地块历史上主要产排污染物有VOCs、SVOCs、COD、石油烃类污染物。对地块可能造成污染的特征污染物为：锌、VOCs、SVOCs、石油烃类、磷酸盐类污染物。重点关注区为各生产车间。

本次土壤污染状况调查共布设9个土壤点位，采集25个样品（不包括3个密码平行样、2个全程序空白样、2个运输空白样），土壤样品共分析检测62项指标（包含pH），检出9项指标（包含pH），其中检出重金属7种（砷、镉、铅、铜、镍、汞、锌）以及石油烃，检出含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。pH检测范围为5.85~7.49，锌在GB36600-2018没有规定筛选值，通过查阅资料，在北京市的《场地土壤环境风险评价筛选值（DB11/T811-2011）》、深圳市的《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T67-2020）和重庆市的《场地土壤环境风险评估筛选值（DB50/T723-2016）》中规定有锌的筛选值，分别为3500mg/kg、10000mg/kg和2000mg/kg，所以本次调查采用2000mg/kg作为筛选值。锌的最大检出含量119mg/kg，远低于DB50/T723-2016中锌的居住用地筛选值2000mg/kg。

本次调查共布设4个地下水监测点位，现场勘测过程地块内未发现浅层地下水。本次调查地下水部分不再分析。

综上，本调查报告认为，该地块不属于污染地块，无需开展下一步详细调查采样分析和风险评估。

## 6.2建议

严格按照国家相关导则要求，对本地块进行布点、采样及检测分析，并根据相关标准对该地块土壤和地下水环境质量进行了分析与评价。调查结果显示该地块土壤和地下水环境质量良好。基于本次调查结果，提出如下建议：

1、本次本次调查结论是基于现有规划条件下形成的，若调查结果发生改变，应该对本地块土壤与地下水环境质量重新进行评估，以确保该地块土壤与地下水环境质量满足开发建设要求；若调查结果无改变，建议业主方按照现有规划对本地块进行开发建设。

2、由于本次调查深度为初步采样分析，结果存在一定的不确定性，基于施工安全考虑，建议在未来开发利用时应做好相应的环境应急预案，如遇突发环境问题，应当立即停工做好应急处置，并及时汇报给当地环境保护主管部门。

3、若后期开发建设发现地下存在有毒有害填埋物等环境风险源，需重新组织调查评估，依据评估结论进行环境管理。

# Text boxes

本次调查内容

图例：

1.0km范围

图例：

1.0km范围

项目地块

SMC、BMC绝缘材料

分割、称重

模具加热（电加热）

成型机加压

修整、包装

成品外售

钢板、方管

切割、钻孔

焊接

打磨

支架、外壳

外购零部件

组装

产品

图例：

土壤监测

酸性

碱性

GB36600-2018第一类用地筛选值

GB36600-2018第一类用地筛选值

GB36600-2018第一类用地筛选值

GB36600-2018第一类用地筛选值

GB36600-2018第一类用地筛选值

GB36600-2018第一类用地筛选值

DB50/T723-2016居住用地筛选值